## Slide 1: 第2章 数据的机器级表示
数值数据的表示
非数值数据的表示
数据的宽度
数据的存储和排列顺序
数据的检错与纠错
主 要 内 容

## Slide 2: 一. 数值数据的表示
主 要 内 容
定点数的表示
  进位计数制
  定点数的二进制编码 - 原码、补码、移码表示
  定点整数的表示 - 无符号整数、带符号整数
浮点数的表示
  浮点数格式和表示范围
  浮点数的规格化
  IEEE754浮点数标准 - 单精度浮点数、双精度浮点数、特殊数的表示形式
十进制数表示
  ASCII码表示
  BCD码表示

## Slide 3: 信息的二进制编码
计算机信息表示可分为外部信息与内部机器级数据
外部：数值、文字、图形图像、声音等等
内部：都是用二进制来表示
机器级数据分两大类：
  数值数据：
  非数值数据：
计算机内部所有信息都用二进制（即：0和1）进行编码
用二进制编码的原因：
  制造二个稳定态的物理器件容易
  二进制编码、计数、运算规则简单。
  正好与逻辑命题对应，便于逻辑运算，并可方便地用逻辑电路实现算术运算。
机器数和真值
  机器数：用0和1编码的计算机内部的0/1序列
  真值：机器数真正的值，即：现实中带正负号的数。
C语言中哪些类型是数值数据？哪些是非…？
无符号整数、带符号整数、浮点数（实数）、十进制数
  逻辑数（包括位串）、西文字符和汉字

## Slide 4: 数值数据的表示方法
数值数据表示的三要素
  进位计数制
  采用定点还是浮点表示
  如何编码
  即：要确定一个数值数据的值必须先确定这三个要素。
  例如，数字10的真值是多少？
进位计数制
  十进制、二进制、十六进制、八进制数及其相互转换
定点/浮点表示（解决小数点问题）
  定点整数、定点小数
  浮点数（可用一个定点小数和一个定点整数来表示）
定点数的编码（解决正负号问题）
  原码、补码、反码、移码 （反码很少用）
答案是：不知道！

## Slide 5: 移码表示
°什么是“移码表示”？
将每一个数值加上一个偏置常数（ bias）
°一般来说，当编码位数为n时，bias取 2n-1----标准移码
例如. n=4: E移 = E+ 23 ( bias= 23 =1000B)
-8 (+8) ~ 0000B
-7 (+8) ~ 0001B
…
0 (+8) ~ 1000B
…
+7 (+8) ~ 1111B
°移码主要用来表示浮点数的阶码
为什么要用移码来表示阶码?
便于浮点数加减运算时的对阶操作（比较大小）
例：1.02 x2-1+1.13 x23
简化比较
补码： 111 < 011 ?
(-1) (3)
1.02 x2-1+4+1.13 x23+4 (移码bias=22)
移码：011 < 111
(3) (7)
0的移码表示唯一
移码和补码仅第一位不同
用比较器从左逐位比较，简单快速。
需在ALU这处理
Notes: Exponent is usually represented with excess notation.
Anyone knows why?
Considering the addition operation for two scientific notation numbers, 3.12x103 , 4.28x10-2, before adding the fractions, we must adjust the exponents to make them the same. We always convert the smaller one. Here 4.28x10-2 should be convert to 0.0000428x103 . So we want to know which is larger and which is smaller. Inside the computer, we compare two numbers by seeing the digits from left to right. If we express the exponent using two’s complement form, the negative numbers will seem to be larger than positive numbers. For example(suppose N=4): –2=>11102, +3=>00112. If we use biased exponent which add certain excess(here say 8=10002), we will have: –2=>01102, +3=>10112 It is obvious that 1011 is larger than 0110.

## Slide 6: Unsigned integer(无符号整数)
机器中数据字的位排列顺序有两种方式
  高到低位从左到右：0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1011
  高到低位从右到左：1101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  为了知道是哪种排列方式，用LSB(Least Significant Bit)来指示最低有效位，用MSB(Most Significant Bit)来指示最高有效位。
  一般情况下：从高位到低位采用从左往右排列
一般在全部是正数运算且不出现负值结果的场合下，可使用无符号数表示。例如，地址运算，编号表示，等等
无符号数的编码中没有符号位
能表示的最大值大于位数相同的带符号整数的最大值（Why？）
  例如，8位无符号整数最大是255（1111 1111）
  而8位带符号整数最大为127（0111 1111）
总是整数，所以很多时候就简称为“无符号数”
MSB
LSB
例：32位字: 0…010112

## Slide 7: Signed integer（带符号整数，定点整数）
能处理正数和负数，使用MSB表示数的符号。
有多种定点编码方式：原码、反码、补码和移码等
  原码：一般用来表示浮点（实）数的尾数
  反码 现已不用于表示数值数据
  补码：现在所有计算机都用补码来表示定点整数
  移码：用来表示浮点数的指数（阶码）
为什么用补码表示带符号整数？
  补码运算系统是模运算系统，加、减运算统一
  数0的表示唯一，方便使用
  比原码和反码多表示一个最小负数
  与移码相比，其符号位和真值的符号对应关系清楚

## Slide 8: 带符号整数和无符号数的比较
数的比较有差异
  无符号数：MSB为1的数比MSB为0的数大
  带符号数： MSB为1的数比MSB为0的数小(移码除外)
  例如，MIPS中提供了不同的比较指令，如：
    无符号数：sltu $t0, $s0, $s1 （若$s0比$s1小则 $t0 置1）
    带符号整数： slt $t1, $s0, $s1 （若$s0比$s1小则 $t1 置1）
  假定： $s0=1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111
  $s1=0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
  则：$t0和$t1分别为多少？
溢出判断有差异（无符号数根据最高位是否有进位判断溢出，通常不判）
  MIPS规定：无符号数运算溢出时，不产生“溢出异常”错
扩展操作有差别
  例如，MIPS为无符号数和带符号数提供了两种不同的加载指令
    无符号数：lbu $t0, 0($s0) ; $t0高24位补0 （称为0扩展）
    带符号整数： lb $t0, 0($s0) ; $t0高24位补符号 （称为符号扩展）
答案：$t0和$t1分别为0和1。
Notes: Lbu指令：从内存取1个字节（8位）到32位的一个寄存器，视为无符号数操作。Lb指令：从内存取1个字节到32位寄存器，但视为带符号数操作。

## Slide 9: 扩展操作举例
  例 设有下面的C语言的变量定义：
  short si = -32768;
  unsigned short usi = si;
  int i = si;
  unsigned ui = usi ;
  扩展操作：在32位机器上输出si, usi, i, ui的十进制（真值）和十六进制值（机器数）是什么？
提示：
32768=215
=1000 0000 0000 0000B
带符号整数：符号扩展（用最高位去扩展） 无符号数：0扩展
si = 80 00
usi = 80 00
i = FF FF 80 00
ui = 00 00 80 00
机器数
真值
-32768
32768
-32768 符号扩展
32768 零扩展
补码
这种情况是按哪种扩展：要看编译器采用什么处理原则。VS是看等号右边变量
  int i = usi;
  unsigned ui = si ;
如果等号两边不一致：
结果又如何？
i=32768，0扩展
ui=-32768，符号扩展
Notes: 对于赋值语句左右两边不是同为带符号数或无符号数的情况，就要取决编译器的处理原则。在Microsoft Visual Studio的编译器下，是看赋值语句右边变量的类型。

## Slide 10: 科学计数法(Scientific Notation)与浮点数
十进制数表示
尾数
6.02 x 10 21
基数
° 规格化形式: 小数点前只有一位非0数
例：对于数 1/1,000,000,000
• 唯一的规格化形式: 1.0 x 10-9
• 非规格化形式不唯一: 0.1 x 10-8, 10.0 x 10-10 。。。。。
尾数 阶码
0.101 x 2 -10
基数为2
对于二进制数:
只要对尾数和指数分别编码，就可表示一个浮点数（实数）
阶码
对于基数，如果都采用默认的值则不需要在表示中出现。
Notes: Before we move on to the floating-point representation, let’s review the familiar scientific notation. For example, we can use 6.02x1021 to represent 6,020,000,000,000,000,000,000. Here, the part before x is called mantissa, the base is 10, the power of ten is called exponent.
What the exponent mean? Who knows that?
Exponent is used for deciding the position of decimal point. When we change exponent,the decimal point can be floated. In this example, If we change the exponent to 31, it means the number of digits of real value will be 31+1=32,the number become longer and it’s value is more larger, but we need not increase the number of digits in exponent. It’s still 2 digits.
In the scientific notation, a mantissa with no leading 0s and only one digit to left of decimal point is called to be normalized. It means an normalized number should have a nonzero leftmost digit. So, there is only one normalized form, whereas there are many unnormalized forms. For example, if we want to represent 1/1,000,000,000, the normalized form is 1.0x10-9 , whereas 0.1x10-8 and 10.0x10-10n are not normalized number. In this example, the exponent is negative (-9), it means the actual decimal point should be to the left of the
9th place.
With this scientific notation, We only need to describe mantissa and exponent. Every normalized mantissa is a fixed-point number because there is only one nonzero digit in the integer part. Every exponent is a integer which decides the place of decimal point, so they are short and can be also represented in fixed-point numbers. So we can use two short fixed-point numbers to represent a very long number.

## Slide 11: 浮点数(Floating Point)的表示范围
例：画出下面32位浮点数格式的规格化数的表示范围。
0 1 8 9 31
第0位数符S；
第1～8位：8位移码表示的阶码E（偏置常数为128）；
第9～31位：23位二进制原码表示的尾数M（纯小数）。
规格化尾数的小数点后第一位总是1，故将第一位默认的“1”不需要明显表示出来。这样用23位就表示了24位的二进制尾数。
S
阶码E
尾数M
+/-0.1xx…xxx × 2E
该浮点数大小为：
最大正数：0.11…1 x 211…1 =(1-2-24) x 2127 尾数和指数全1
最小正数：0.10…0 x 200…0 =(1/2) x 2-128 = 2-129尾数和指数全0
因为原码是对称的，所以其表示范围关于原点对称。
注意：这只是一种表示例子，不是标准。

## Slide 12
可以看出：浮点数表示范围比相同位数的定点数大，而表示的数的个数相同，因此相邻数之间就较稀疏，且不均匀。
正下溢
负下溢
-
(1
-
2
-
2
4
)
×
2
127
数轴
零
可表示的正数
可表示的负数
-
2
-
129
0
2
-
129
(1
-
2
-
2
4
)
×
2
127
正上溢
负上溢
Notes: 相同位数的浮点数和定点数表示的数的个数相同：n位浮点数和n位定点数表示的数的个数都是n的全排列数=n！

## Slide 13: 浮点数的表示格式统一问题
°比如,与上例不同的规格化形式：
+/-1.xxxxxxxxxx × 2E
°32bit 规格化数：
31 0
S 阶码E 尾数M
1 bit ? bits ? bits
阶码 用移码表示
尾数M 表示 xxxxxxxxxxxxx，尾数部分
(基数可以是 2/ 4 / 8 / 16，约定信息，无需显式表示 )
问题：浮点数表示不统一会带来什么问题？
规定：小数点前总是“1”，故可隐含表示
注意：和前面例子的规定不太一样,显然这里更合理!
早期的计算机，各自定义自己的浮点数格式，不统一。
Notes: we can use the following format to represent any expressible binary number.Here,for normalized format, the leading digit before binary point is always 1. we can also assume that the base is always 2. So we only need to store sign, x’s and exponent in computers.
Therefore, a floating point number has three fields, that is S for storing sign, ……, Here xxxxx is called significand. The base can be 2/ 4/ 8/ 16 , which is implicit and need not to be stored since it is the same for all numbers.
Until about 1980, each manufacturer had its own floating-point format. They are all different. How many bits were used for exponent, how many for significand, and which of 2/ 4/ 8/ 16 was used for base, all of these were decided by manufactures. It led to many problems.We can not exchange floating-point data among different computers. Sometimes we may get different results for the same calculation. It is necessary to have one standard of FP representation. This is IEEE 754 Standard.
Any question before move on to IEEE 754 Standard?

## Slide 14: “Father” of the IEEE 754 standard
现在所有计算机都采用IEEE 754来表示浮点数
1970年代后期, IEEE成立委员会着手制定浮点数标准
1985年完成浮点数标准IEEE 754的制定
直到1980年代初，各种机器内部的浮点数表示格式还没有统一，因而相互不兼容，机器之间传送数据时，带来较大的麻烦。
Prof. William Kahan
www.cs.berkeley.edu/~wkahan/
ieee754status/754story.html
该标准由加州大学伯克利分校威廉.卡亨( William Kahan)教授主持制订。
图灵奖
Notes: In the late 1970s, IEEE set up a committee to standardize floating-point arithmetic. The goal was not only to permit floating-point data to be exchanged among different computers but also to provide hardware designers with a model known to be correct. The resulting work led to IEEE Standard 754 which was finished in 1985. Nowadays, most computers use IEEE 754 standard to represent floating-point numbers. This standard was primarily the work of one person, UC Berkeley math professor William Kahan. People call him the father of the IEEE 754 standard. Because of his contribution to the standard, he won ACM Turing Award in 1989. This is the highest prize in computation field, It’s equivalent to Nobel Prize.

## Slide 15: IEEE 754 浮点数格式
单精度格式(32位)：
符号S 指数E 尾数M
1 bit 8 bits 23 bits
符号S: 1 表示负 ; 0表示 正
阶码 / 指数E—移码表示 （非标准移码）
  偏移值为27-1=127 (单精度), (双精度为210-1=1023 )
  阶码取值范围：-127~128,移码为:0000 0000~1111 1111
  规格化数的阶码取值范围：
由于阶码为全0和全1用来表示特殊值！
  0000 0001 (-127) ～ 1111 1110 (126)不含特殊值
  显然，能表示的最大浮点数小了
规格化数：+/-1.xx…x × 2E
双精度格式(64位)：
1 bit 11 bits 52 bits
  为什么偏移值用127，而不用128？
  故阶码取值: 0000 0001 (-126) ~ 1111 1110 (127)
若用128,则阶码范围为：
更高精度格式：双精度扩展
Notes: IEEE 754 standard defines three formats: Single precision(32 bits), double precision (64 bits) and extended precision (80 bits). (The extended-precision format is intended to reduce round off errors. It is used primarily inside floating-point arithmetic units.) All of them start with a sign bit for the number as a whole, 1 means negative, 0 means positive. Next is the exponent, using bias (or excess) of 127 for single precision, 1023 for double precision. The minimum 0 and maximum exponent (255 and 2047) are not used for normalized numbers, because they have special uses. It means the exponents of normalized numbers range from 1 to 254 for single precision. Finally, we have significand field. Because normalized numbers always have a leading 1 before binary point, so we needn’t store this bit. In order to pack more bits, the standard use one implicit bit of leading 1 for normalized numbers. So for single precision, the mantissa of an normalized number has 1+23 bits. To summarize the above information, we can get the formula for single precision number. From this formula, we can see that : if s is 1, the number will be negative, if s is 0, the number will be positive. This 1 is the implicit leading 1, and then plus significand, will be the mantissa. Because we store the biased exponent which add 127 to the real value in this bit pattern, it means that the real value of the exponent should be subtract 127 from biased exponent. For normalized double precision numbers, the formula is similar except for ….
Any question for this?
If we know the bit pattern of an normalized floating-point number, we can calculate the value of this number using the formula.

## Slide 16
°尾数:
• 规格化尾数最高位总是1，被隐含表示，省了1位。
• 实际尾数位数:1+23=24 bits(单精)，1+52=53bits （双精）
单精: (-1)S x (1 + M) x 2(E-127)
双精: (-1)S x (1 + M) x 2(E-1023)

## Slide 17: 例1: 将二进制数表示的浮点数转换成十进制数
10111 1101 110 0000 0000 0000 0000 0000
°符号: 1 表示 负数
°指数:
• 0111 11012 = 12510
• 偏移值校正: 125 - 127 = -2
°尾数:
1 + 1x2-1+ 1x2-2 + 0x2-3 + 0x2-4 + 0x2-5 +...
=1+2-1 +2-2 = 1+0.5 +0.25 = 1.75
°十进制表示: -1.75x2-2 = - 0.4375
(-1)S x (1 + M) x 2(E-127)
BEE00000H ：用十六进制表示的IEEE 754 单精度浮点数
二进制表示：
Notes: If we know the hexadecimal representation of an IEEE 754 single precision number, how to calculate the actual value of this number? Here is an example. Suppose the hex form is BEE00000H. At first, we should convert the hex form to binary form, we get the binary form 1011 1110 1110 0000 0000 …0000, and for single precision, we have 1 sign bit, which is 1, 8 bits for exponent, which is 0111 11101, and the remainder is 23-bit significand. Then we can use the formula to calculate the value.
Step 1: sign bit is 1, it means the number is negative
Step 2: exponent is 01111101=26 +25 + 24 +23 +21 =64+32+16+8+1=125, because we use excess 127, so we should subtract 127 to get the actual value of exponent. 125-127=-2
Step 3: here actual mantissa is 1.1100..0, so the value should be 1+…., …. The result is 1.75
Step 4: So the actual value is
Any question about that?

## Slide 18: 例2: 将十进制数转换成IEEE 754 单精度实数
-12.75
1. 将整数部分转换成二进制:
12 = 8 + 4 = 11002
2. 转换小数部分:
.75 = .5 + .25 = .112
3. 将两部分合并，进行规格化:
1100.11 = 1.10011 x 23
4. 转换阶码部分: 127 + 3 = 130= 1000 00102
11000 0010 100 1100 0000 0000 0000 0000
16进制表示：C14C0000H
5. 表示成IEEE754单精度实数格式:
Notes: If we know the value of an number, how to represent it in floating-point form? Here is an exercise. Please spend 4 minutes to try it.
Let’s check your answers. Firstly, then, and then, finally, the result is C14C0000H. Have you got that? Any question?

## Slide 19: 特殊数据的表示
前面的定义都是针对规格化的一般数据的表示，IEEE 754中还定义了多个特殊数据的表示形式。
指数 尾数 含义
非全0全1 任意(隐含整数1) 一般数据 全0 0 ?
全0 非零 ?
全1 0 ?
全1 非零 ?
特殊数据是以阶码或尾数为全0或全1的几种表示形式，用来表示特殊的值。

## Slide 20: 0的表示
指数: 全0
尾数: 全0
符号位可取0和1，分别表示+0和-0。
对于单精度格式：
+0: 0 00000000 00000000000000000000000
-0: 1 00000000 00000000000000000000000
注意
此时尾数没有隐藏1
Notes: If exponent and significand bits are all zeros, it means the value is 0. It could be positive 0 or negative 0. They are equal.

## Slide 21: ±∞的表示
±∞的表示：
• 指数 : 全1
• 尾数 : 全0
对于单精度数：
+∞ : 0 11111111 00000000000000000000000
-∞ : 1 11111111 00000000000000000000000
• 还有一些运算也需要用∞表示，例如：
5.0 / 0 = +∞, -5.0 / 0 = -∞
5+(+∞) = +∞, (+∞)+(+∞) = +∞
5 - (+∞) = -∞, (-∞) - (+∞) = -∞
为什么要这样处理?
  • 可以利用+∞或-∞作比较。 例如：X/0>Y可作为有效比较
在浮点数运算中, 除数为0的结果是 ± ∞, 而不是发生溢出异常.（而整数除0将发生溢出异常）
Notes: Do you know the infinity symbol ∞? Who can tell me the meaning of this symbol? As we know, if x!=0, when y tend to 0, then x/y tend to ∞. So IEEE 754 suggested x/0 (any finite number divided by 0)should produce infinity, not overflow. Because we can do further computations with infinity, For example, if a program have comparison X/0 > Y, it won’t produce overflow, it can be a valid comparison.
If exponent bits are all ones and significand bits are all zeros, the value is infinity. It could be positive infinity or negative infinity. They are not equal. There are some operations with infinity. Any finite number add infinity will be infinity.

## Slide 22: “非数”NaN (Not a Number)的表示
0/0 = ?
  这些结果称为 “非数”(NaN)，指未定义的数。
例如：
sqrt (-4.0) = NaN 0/0 = NaN
op (NaN,x) = NaN +∞+(-∞) = NaN
+∞- (+∞) = NaN ∞/∞ = NaN
etc.
怎样表示“非数”？
指数：全1 (单精度：11111111B)
尾数：非零值
NaN 常用于程序调试过程
非数不取0即可
Notes: Who can tell me what is the result of the square root of –4.0 ? Yes, the result is undefined. 0 divided by 0, infinity divided by infinity are all the same. If infinity is not an error, these should not be either. We call them Not a Number. We read it NaN. In this situation, the exponent bits will be all ones, the significand will be nonzero bit pattern.
We can use NaN to help with debugging. If the calculating result is NaN, we can set some test point to see what happened.
There are some operations which may produce NaN. We can define any finite number operate with NaN will produce NaN. Infinity minus infinity will produce NaN, and so on.

## Slide 23: 非规格化数 (Denormalized Numbers)
前面我们定义了哪些数据格式? (以单精度为例)
用来表示非规格化的数
0.f x 2-126
阶码E 尾数 含义
全0 0 +/-0
0 非零值f
非全0全1 任意(隐含整数1) 一般数据（规格化数）
全1 0 +/- ∞
全1 非零 NaN（非数）
非规格化数
什么是非规格化数呢？下面从IEEE754浮点数在坐标轴上的表示来说明。
Notes: We have defined normalized number, we briefly call them norms, we also have defined 0, infinity and NaN, we have know that: …….. we have used all combination except for this one, we can use this combination to represent denormalized numbers.

## Slide 24: 32位单精度IEEE754浮点数在数轴上的表示(仅画≥0)
规格化数
空隙
非规格化数
(-1)s×0.aa…a ×2-126
取值范围：0.0…01x2-126~ 0.1…1x2-126
注意：
1.单精度非规格化数的阶码为全0时，其真值为-126，而非-127.
2. 尾数表示中没有隐含的“1”，隐含的整数是0！即为一个纯小数。
讨论问题：IEEE754浮点数还有上溢、下溢吗？
仍然存在！只是缩小了下溢出的范围

## Slide 25: C语言中的浮点数的表示
C语言中的float和double分别对应IEEE754的单精度和双精度浮点数格式。long double型一般对应的是双精度扩展格式，但不同的编译器编译的结果可能不同。
在IEEE754标准中没有规定具体的双精度扩展浮点数的格式，只是规定尾数的有效数字位数不能少于64。
例如，Intel x87 FPU采用80位双精度扩展格式：1位符号位、15位阶码、1位显示首位有效位和63位尾数。没有隐藏位。
而在SPARC和PowerPC处理器中采用128位扩展双精度浮点数格式：1位符号位、15位阶码和112位尾数，另有1位隐藏位。
不同类型数据间转换时，可能发生有效位数丢失或高位截断（溢出）。

## Slide 26: 十进制数的表示
数值数据（numerical data）的两种常用表示
  Binary (二进制数)
    定点整数：带符号整数与无符号整数
    浮点数：实数
  Decimal (十进制数)
    用ASCII码表示
    用BCD（Binary Coded Decimal）码表示
计算机中为什么要用十进制数表示数值？
  日常使用的都是十进制数，计算机外部一般都使用十进制数。
  在一些有大量数据输入/输出的系统中，为减少二进制数和十进制数之间的转换，最好在计算机内部直接用十进制数表示形式。
Notes:   BCD码用在一些要求直接用十进制数进行计算的场合。这种十进制数用二进制进行编码的形式被称为BCD码（BinaryCoded Decimal）。许多计算机都有专门的十进制运算指令，并有专门的逻辑线路在BCD码运算时使每4位二进制数按十进制处理。
例如，处理1000个信息，需要3位十进制数，因而至少需要3×4=12位的设备量，而对于二进制系统，因为210=1024，所以只需10位的设备量就足够了。

## Slide 27: 用ASCII码表示十进制数—有两种方式
前分隔数字串
  表示正负的符号单独用一个字节表示，位于数字串之前。
  正号用“+”的ASCII码(2BH)表示；负号用“-”的ASCII码(2DH)表示
  例：十进制数+236表示为: 2B 32 33 36H
  0010 1011 0011 0010 0011 0011 0011 0110(分别取每一位，前面添3)
  十进制数-2369表示为: 2D 32 33 36 39H
  0010 1101 0011 0010 0011 0011 0011 0110 0011 1001B
后嵌入数字串
  将符号嵌入最低位数字的ASCII码高4位中。比“前分隔”方式省一个字节
  嵌入式方法：正数不变；负数高4位变为0111.
  例：十进制数+236表示为: 32 33 36H
  0011 0010 0011 0011 0011 0110B
  十进制数-2369表示为: 32 33 36 79H
  0011 0010 0011 0011 0011 0110 0111 1001B
ASCII码方式的缺点：占空间大，且需转换成二进制数或BCD码才能计算。

## Slide 28: 用BCD码表示十进制数
编码思想: 每1位十进制数用4位二进制表示。而4位二进制数可组合成16种状态，只需要选10种状态来表示十进制数。
编码方案
  选0000~1001十个组合来表示0~9，1010~1111这6种状态不用。
  4个二进制位的权值分别为8、4、2、1，所以也称为8421码。8421码是最常用的十进制有权码。也称自然BCD（NBCD）码。
符号的表示：
  “+”：1100 ； “ ̶ ” 1101
  例：+236=(1100 0010 0011 0110)8421 (占2个字节)
  -2369=(1101 0000 0010 0011 0110 1001)8421 (占3个字节)
补0以使数的长度为字节的整数倍！
Notes: 每位十进制数的取值可以是0/1/2/…/9这十个数之一，因此，每一个十进制数位必须至少有4位二进制位来表示。而4位二进制位可以组合成16种状态，去掉10种状态后还有6种冗余状态，所以从16种状态中选取10种状态表示十进制数位0 ~ 9的方法很多，可以产生多种BCD码方案。

## Slide 29: 小结
在机器内部编码后的数称为机器数，其值称为真值
定义数值数据有三个要素：进制、定点/浮点、编码
整数的表示
  无符号数：正整数，用来表示地址等；带符号整数：用补码表示
浮点数的表示
  符号；尾数：定点小数；指数（阶）：定点整数（基不用表示）
浮点数的范围
  正上溢、正下溢、负上溢、负下溢；与阶码的位数和基的大小有关
浮点数的精度：与尾数的位数和是否规格化有关
浮点数的标准（IEEE 754标准）：单精度SP（float）和双精度DP（double）
    规格化数(SP)：阶码1~254，尾数最高位隐含为1
    “零”:阶为全0，尾数为全0
    ∞ :阶为全1，尾数全0
    NaN :阶为全1，尾数为非0
    非规格化数 :阶为全0(真值-126)，尾数为非0（隐藏位为0）
十进制数的表示：用ASCII码或BCD码表示

## Slide 30: 1.逻辑数据的编码表示
表示
  用一位二进制数表示 。例如，真：1 ， 假：0
  N位二进制数可表示N个逻辑数据，或一个位串
运算
  按位进行
  如:按位与 / 按位或 / 逻辑左移 / 逻辑右移 等
识别
  逻辑数据和数值数据在形式上并无差别，也是一串0/1序列，机器靠指令来识别。
位串
  用来表示若干个状态位或控制位
  例如，8086的标志寄存器含义如下：
CF
PF
AF
ZF
SF
TF
IF
DF
OF
二. 非数值数据表示

## Slide 31: 2.西文字符的编码表示
特点
  是一种拼音文字，用有限几个字母可拼写出所有单词
  只对有限个字母、数学符号和标点符号等字符进行编码
  所有字符总数不超过256个，使用7或8个二进位可表示
表示（常用编码为7位ASCII码）
  十进制数字：0/1/2…/9 10个
  英文字母：A/B/…/Z/a/b/…/z 52个
  专用符号：+/-/%/*/&/…… 33个
  控制字符（不可打印或显示） 33个
操作
  字符串操作，如:传送/比较 等

## Slide 32: 3.汉字及国际字符的编码表示
特点
  汉字是表意文字，一个字就是一个方块图形。
  汉字数量巨大，总数超过6万字，给汉字在计算机内部的表示、汉字的传输与交换、汉字的输入和输出等带来了一系列问题。
编码形式
  有以下几种汉字代码：
  输入码：对汉字用键盘上的一个或多个按键进行编码表示，用于输入汉字。
  内码：用于在系统中进行存储、查找、传送等处理
  字模点阵或轮廓描述: 描述汉字字模点阵或轮廓，用于显示/打印
问题：西文字符有没有输入码？有没有内码？有没有字模点阵或轮廓描述？

## Slide 33: （1）汉字的输入码
向计算机输入汉字的方式：
① 手写汉字联机识别输入，或者是印刷汉字扫描输入后自动识别，这两种方法现已使用很广泛。
② 用语音输入汉字，使用方便，操作简单，现在也开始普及，但有时会出现识别错误。
③ 利用英文键盘输入汉字，这是使用最常见的方式。
键盘是面向西文设计，方便西文输入，汉字是大字符集，设置专门的汉字输入键盘不现实。
因此，每个汉字用一个或几个英文键盘上的按键表示，也就是用按键进行编码，这种编码称为汉字的输入码，又称外码。
常用的汉字输入码有：各种拼音码、五笔字型等编码。

## Slide 34: （2)汉字内码
至少需2个字节才能表示一个汉字内码。
可在国标码的基础上产生汉字内码
  为了与ASCII码区别，将两个字节的国标码的第一位置“1”后得到一种汉字内码。
由汉字的总数决定！
为什么？
国际字符集
不同国家和地区使用不同字符集内码，为使所有国际字符都能互换，必须创建一种涵盖全部字符的多字符集。
国际标准ISO/IEC 10646提出了包括全世界语言文字的所有字符的标准编码，有4字节编码(UCS-4)和2字节编码(UCS-2)两种 。
UCS-2包括我国（含香港、台湾地区）、日本、韩国等国家和地区共约2万多汉字及符号，采用2字节编码 。
Windows中文版采用中西文统一编码也用的是UCS-2，它称为“Unicode”
(UTF-8更常用)

## Slide 35: (3)汉字的显示/打印--字模点阵码和轮廓描述
为便于打印和显示汉字，汉字字形必须预先存在机内
  字库 (font)：所有汉字形状的描述信息集合
  不同字体 (如宋体、仿宋、楷体、黑体等) 对应不同字库
  打印/显示时，从字库中找到字形描述信息，然后送设备输出。
字形主要有两种描述方法：
  字模点阵描述（图像方式）
  轮廓描述（图形方式）
    直线向量轮廓
    曲线轮廓（True Type字形）

## Slide 36: 三. 数据的宽度
比特（bit）是计算机中处理、存储、传输信息的最小单位
二进制信息的计量单位是“字节”(Byte)，也称“位组”
  现代计算机中，存储器按字节编址
  字节是最小可寻址单位 (addressable unit )
  如果以字节为一个排列单位，则LSB表示最低有效字节，MSB表示最高有效字节
除比特和字节外，还经常使用“字”(word)作为单位
“字”和 “字长”的概念不同
  “字长”指某特定机器定点运算时数据通路的宽度。
  数据通路: CPU内部进行数据运算、存储和传送的路径以及路径上的部件。
这些部件的宽度基本上要一致，才能相互匹配。
“字长” = CPU内部总线的宽度，或运算器的位数，或通用寄存器的宽度。

## Slide 37
  “字”表示被处理信息的单位，用来度量数据类型的宽度。一般用于处理语言中，如汇编语言。
  字和字长的宽度可以相等，也可不等。
  例如，x86体系结构定义“字”的宽度为16位，8086或286字长也是16位，但从386开始字长就是32位了。
  IA-32中的“字”有多少位？字长多少位呢？
  DWORD （双字）：32位
  QWORD（四字）：64位
16位
32位

## Slide 38: 数据量的度量单位
存储二进制信息时的度量单位要比字节或字大得多
容量经常使用的单位有：
  “千字节”(KB)，1KB=210字节=1024B
  “兆字节”(MB)，1MB=220字节=1024KB
  “千兆字节”(GB)，1GB=230字节=1024MB
  “兆兆字节”(TB)，1TB=240字节=1024GB
通信中的传输速率使用的单位有：
  “千比特/秒”(kb/s)，1kbps=103 b/s=1000 bps
  “兆比特/秒”(Mb/s)，1Mbps=106 b/s =1000 kbps
  “千兆比特/秒”(Gb/s)，1Gbps=109 b/s =1000 Mbps
  “兆兆比特/秒”(Tb/s)，1Tbps=1012 b/s =1000 Gbps
如果把b换成B，则表示字节而不是比特（位）
例如，10MBps表示 10兆字节/秒
太字节

## Slide 39: 程序中数据类型的宽度
高级语言支持多种类型、多种长度的数据
  例如，C语言中char类型的宽度为1个字节，可表示一个字符（非数值数据），也可表示一个8位的整数（数值数据）
  不同机器上表示的同一种类型的数据可能宽度不同
  各种类型数据分配的字节数随机器字长和编译器的不同而不同。
程序中的数据有相应的机器级表示方式和相应的处理指令
(在第五章指令系统介绍具体指令)
C声明 | 典型32位 机器 | Compaq Alpha 机器
char short int int long int | 1 2 4 4 | 1 2 4 8
char* | 4 | 8
float double | 4 8 | 4 8
C语言中数值数据类型的宽度 (单位：字节)
Compaq Alpha是一个针对高端应用的64位机器，即字长为64位

## Slide 40: 四. 数据的存储和排列顺序-大端、小端与边界对齐
从1980年代开始，几乎所有通用机的存储器都用字节编址
ISA设计时要考虑的两个问题：
  如何根据一个地址取到一个多字节的字？- 字的存放问题
  一个字能否存放在任何地址边界？- 字的边界对齐问题
例如，若 int i = -65535，存放在内存100号单元（即占100#～103#），则用“取数”指令访问100号单元取出 i 时，必须清楚 i 的4个字节是如何存放的。
小端方式（ Little Endian）: LSB所在的地址是数的地址，即低字节放低地址
常见机器： Intel 80x86, DEC VAX
大端方式（Big Endian）: MSB所在的地址是数的地址,即高字节放低地址。
常见机器： IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA
有些机器两种方式都支持，可通过特定控制位来设定采用哪种方式。
65535=216-1=0000FFFFH
[-65535]补=FFFF0001H
有两种存放方式：
大端方式：
地址:
小端方式:
LSB
MSB
MSB
LSB
103 102 101 100
01
00
FF
FF
FF
FF
00
01

## Slide 41: 大端方式与小端方式的比较
例1: 将一个16位的十六进制数ABCDH 存储在1000地址单元
例2: 将一个32位的十六进制数00ABCDEFH 存储在1000地址单元
小端方式:
CD
AB
1000
1001
大端方式:
AB
CD
1000
1001
1000
1001
1002
1003
大端方式:
00
AB
CD
EF
小端方式:
EF
CD
AB
00
1000
1001
1002
1003

## Slide 42
例3: 将一条指令存储在1000号单元
假定小端机器中指令：mov AX, 12345H(BX)
其中操作码mov为40H；寄存器AX和BX的编号分别为0001B和0010B，它们合占1个字节12H；常数占4字节00012345H。
若在大端机器上，则存放顺序如何？
40
1
2
45 23 01 00
00
01
23
45
12
40
45
23
01
00
12
40
1005
1004
1003
1002
1001
1000
地址
操作码和寄存器号的存放顺序不变，只需要考虑指令中立即数的顺序！
指令编码
1005
1004
1003
1002
1001
1000
地址

## Slide 43: 大端与小端存储间的字节交换问题
78H
56H
34H
12H
0
1
2
3
地址增加方向
大端
12H
34H
56H
78H
0
1
2
3
小端
每个系统内部是一致的，但在系统间通信时可能会发生问题！
因为顺序不同，需要进行顺序转换
音、视频和图像等文件格式或处理程序都涉及到字节顺序问题
例如. 小端方式: GIF, PC Paintbrush, Microsoft RTF,etc
大端方式: Adobe Photoshop, JPEG, MacPaint, etc
上述存放在0号单元的数据（字）是什么？
12345678H？ 78563412H？
存放方式不同的机器间程序移植或数据通信时，会发生什么问题？
正确的答案是：12345678H

## Slide 44: 对齐(Alignment)
目前机器字长一般为32位或64位，而存储器地址按字节编址
指令系统支持对字节、半字、字及双字的运算，也有位处理指令
各种不同长度的数据存放时，有两种处理方式:
  按边界对齐 （假定存储字的宽度为32位，按字节编址）
    字地址：4的倍数(低两位为0)
    半字地址：2的倍数(低位为0)
    字节地址：任意
  不按边界对齐
    任何一个地址都可以作为字地址或半字地址
    优点：可能会节约存储空间
    坏处：可能会增加访存次数！
    （学了第四章存储器组织后会更明白！）
对齐: 要求数据存放的地址必须是相应的边界地址
每4个字节可同时读写

## Slide 45: 对齐 举例
0004081216
字节0 字节1 字节2 字节3
例如,有C程序变量定义：int i, short k, double x, char c, short j
设存储器按字节编址，讨论边界对齐和不对齐两种存储分配。
各变量地址：&i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18
各变量地址： &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15
x：3个周期
j：2个周期
x：2个周期
j：1个周期
边界不对齐虽节省了空间，但增加了访存次数！
由于每次只能读写某个字地址开始的4个单元中连续的1个或多个字节,两种情况变量访问时间有差别！
0004081216
0 字节 1字节 2字节 3字节
i
k
x
c,j
按边界对齐
边界不对齐
需要权衡，目前来看，浪费一点存储空间没有关系！
i
k x
c j

## Slide 46: 对齐 举例
又例如，考虑下列两个结构声明：
struct S1 {
int i；
char c；
int j；
}；
struct S2 {
int i；
int j；
char c；
}；
在要求对齐的情况下，哪种结构声明更好？
S1：
i
c
X X X
j
0
4
8
S2：
i
c
j
0
4
8
需要12个字节
只需要9个字节
对于“struct S2 d[4]”，每个元素只分配9个字节能否满足对齐要求？
S2：
i
c
X X X
j
0
4
8
不能！
也需要12个字节
S2比S1好

## Slide 47: 五. 数据的检错与纠错（Error Detect/Correct）
为什么要进行数据的错误检测与校正？
存取和传送时，由于元器件故障或噪音干扰等原因会出现差错。
解决问题的措施：
(1) 从计算机硬件本身的可靠性入手，在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机的抗干扰能力；
(2) 采取相应的数据检错和校正措施，自动地发现并纠正错误。
如何进行错误检测与校正？
  大多采用“冗余校验”思想，即除原数据信息外，还增加若干位编码，这些新增的代码被称为校验位。

## Slide 48
由比较器检错，比较的结果为以下三种情况之一：
① 没有检测到错误，得到的数据位直接传送出去。
② 检测到差错，并可以纠正。数据位和比较结果一起送入纠错器，得到正确数据位并传送出去。
③ 检测到错误，但无法确认哪位出错，因而不能进行纠错处理，此时，报告出错情况。
存储器
或
传输线路
f
f
比较器
纠错器
M
校验位P
M’
P”
P’
M
出错信号
数据输出
数据输入
常用的数据校验码：奇偶校验码、海明校验码、循环冗余校验码。
数据检/纠错原理示意图

## Slide 49: 奇偶校验码
基本思想：在数据位后增加1位奇（偶）校验位并一起存储或传送；根据终部件得到的数据位和校验位，对数据位求出新校验位，最后根据新校验位确定是否发生了错误。
实现原理：假设数据B=bn-1bn-2...b1b0从源部件传送至终部件。在终部件接收到的数据为B’=bn-1’bn-2’...b1’b0’。
  第一步：在源部件求出奇（偶）校验位P
  若采用奇校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0⊕1。
  若采用偶校验，则P=bn-1⊕bn-2 ⊕...⊕b1⊕b0。
  第二步：在终部件求出新奇（偶）校验位P’
  若采用奇校验，则P’= bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’⊕1。
  若采用偶校验，则P’=bn-1’⊕bn-2 ’⊕...⊕b1’⊕b0’。
  第三步：计算最终的校验位P*，并根据其值判断有无奇偶错。
  设P在终部件接受到的值为P’’，则P*= P’⊕P”
  ① 若P*=1，则表示终部件接受的数据有奇数位错。
  ② 若P*=0，则表示终部件接受的数据正确或有偶数个错。

## Slide 50: 奇偶校验码的特点
根据码距和纠/检错能力的关系，它只能发现奇数位出错，不能发现偶数位出错，而且也不能确定发生错误的位置，不具有纠错能力。
开销小，适用于校验一字节长的代码，故常被用于存储器读写检查或按字节传输过程中的数据校验
因为一字节长的代码发生错误时，1位出错的概率较大，两位以上出错则很少，所以奇偶校验可用性高。

## Slide 51: 作业
5、7、12、13、15、17