## Slide 1: 第四章 组合逻辑电路 Combinational logic
概述
4.1 组合逻辑电路的分析
4.2 组合逻辑电路的设计
4.3 典型组合单元电路设计
4.4 组合逻辑电路的险象

## Slide 2: 概述
数字电路分为两大类:
1、组合逻辑电路：任意时刻的输出仅仅取决于该
时刻的输入组合，而与输入信号作用前电路的原状
态无关(与过去的输入无关)。
2、时序逻辑电路：任意时刻的输出不仅仅与该时
刻的输入有关，而且还与电路的原状态有关(与过
去的输入有关)。

## Slide 3
组合逻辑电路的特点:
(1) 电路由逻辑门构成，无记忆元件。
(2) 输入信号是单向传输，一般无反馈。
A
B
C
D
F

## Slide 4: 4.1 组合逻辑电路的分析
分析步骤:
真值表
逻辑
电路图
函数表达式
化简
功能描述
例1:试分析下列电路

## Slide 5
A
B
F
AB
AAB
BAB

## Slide 7
条件:设A=A1A0 ； B=B1B0 均为二位的二进制数。
例2:试分析下列电路
F
A1
B1
A0
B0

## Slide 8
F= A1 B1 A0 B0= (A1 B1)(A0 B0)
可见:若 A1= B1 ; A0= B0 则 F=1
则 F=0
若 A1≠B1 ; A0≠ B0
A1= B1 ; A0≠ B0
A1≠ B1 ; A0= B0
等的电路。
由分析可知，这是一个判断两位二进制数是否相

## Slide 10
例3: 试分析下列电路
F
C
C
B
B
A
A

## Slide 11
可见，ABC取值一致时F=1，否则F=0，称为“ 一
致电路 ” 。
A B C F
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
由函数式可得到对应的真值表：

## Slide 12: 4.2 组合逻辑电路的设计
一、设计步骤
1、进行逻辑抽象(分析事件的因果关系，确定输入
(因)变量和输出（果）变量)。
2、定义逻辑状态的含义(又称逻辑赋值，即以“0”
“1”分别表示输入和输出的不同状态)。
3、根据因果关系列出真值表。
6、画出逻辑电路图。
5、写出逻辑函数表达式。
4、化简或变换。

## Slide 13
例1: 试设计一个三变量的判奇电路(奇数个1)。
(1) 进行逻辑抽象,逻辑赋值
3个输入变量，按变量取名习惯，设定为：A,B,C。它们的逻辑赋值，直接采用其二进制表示方式。不需要单独另行定义。
判断变量的输入为“1”的数目是否为奇数，这是个是逻辑判断。输出变量，按取名习惯，设定为: F。用“1”表示“是”。用“0”表示“否”。

## Slide 14
F
A
BC
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
（2）真值表
（3）化简
8个与门，4个或门！
节约点？

## Slide 15
（4）逻辑函数表达式
（5）逻辑电路图
C
B
A
F

## Slide 17
例2: 试设计一个对8421BCD码的检测电路，当
对应的十进制数3≤X≤6时输出F=1，否则F=0。
(1) 进行逻辑抽象,逻辑赋值
8421BCD码有4位，设为4个输入变量，按变量取名习惯，设定为：A,B,C，D。它们的逻辑赋值，直接采用其二进制表示方式。不需要单独另行定义。
判断输入8421BCD码对应的十进制数是否3≤X≤6输出变量，按取名习惯，设定为: F。用“1”表示“是”。用“0”表示“否”。

## Slide 18
A B C D F
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 d
1 0 1 1 d
1 1 0 0 d
1 1 0 1 d
1 1 1 0 d
1 1 1 1 d
A B C D F
（2）真值表
3≤X≤6

## Slide 19
F
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
（3）化简
（4）逻辑函数表达式

## Slide 20
（5）逻辑电路图
F
B
C
D
B
C
B
D

## Slide 21
“或”和“与非”的转换

## Slide 22
例3: 用或非门设计一个组合逻辑电路，用于判别
四位二进制数对应的十进制数是否是5的整数倍。若
是，则F=1，否则F=0。
设用B4B3B2B1表示四位二进制数。
(1) 进行逻辑抽象,逻辑赋值

## Slide 23
1 0 1 0 1
1 1 1 1 1
0 0 0 0 1
0 1 0 1 1
0 0 0 1 0
0 1 1 0 0
B4 B3 B2 B1 F
B4 B3 B2 B1 F
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
0 0 1 0 0
1 0 1 1 0
0 0 1 1 0
1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 0
0 1 1 1 0
（2）真值表
5的整数倍：0、5、10、15

## Slide 24
F
B4B3
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
（3）化简
（4）逻辑函数表达式
圈“0”

## Slide 25
“与”和“或非”的转换

## Slide 26
（5）逻辑电路图
F

## Slide 27
若输入不提供反变量，可直接用“非”门获得反变
量。但若反变量较多时，就很不经济。故可用替代
法来实现。
例:
逻辑电路的设计中反变量的处理

## Slide 28
“或”和“与非”的转换

## Slide 29
F
A
A
B
B
C
D
C
逻辑电路图

## Slide 30
从上例可见，当输入不提供反变量时，可以合并
“与或”式中具有相同原变量因子的“与”项，以减
少式中的“与”项及非号。即把函数表达式整理成:
其中：
(a ； b ； x ； y ； u ； v 均为原变量)

## Slide 31
中，以形成扩大的尾部因子。
所谓替代尾因子，即将头部因子插入其尾部因子
称为 的头部， 为头部因子。 为
的尾部， 称为尾部因子。
进一步减少“非”号。
在此基础上，通过确定 的公用替代尾因子，可

## Slide 32
如：
其中， ； ； 都是尾部因子 的替代因子。
减少总的“非”号。
选择替代尾因子的目的是令其为多个 共享，以

## Slide 34
中最简单的一个。
(3) 当有n个替代尾部因子可供选用时，应选择其
原有尾部因子。
(2) 替代尾部因子至少要能替代两个或两个以上的
值不变。
(1) 用替代尾部因子取代原尾部因子后，Ei的逻辑
确定替代尾因子的原则:

## Slide 35
(a) 求出函数的最简“与或”式。
用代数变换法(替代法)设计无反变量输入的
“与非”逻辑电路的步骤为：
(b) 合并头部相同的“与”项，把函数整理成：
的形式
(c) 选择合适的替代尾部因子。

## Slide 36
例:
F
A
B
C
逻辑电路图

## Slide 37
为什么逻辑电路大多采用“与非门” ，“或非门”电路实现？？？
“与非门”和“或非门”电路都是通用逻辑门电路universal logic gate。即采用其中任意一个都能实现任何逻辑门电路。
How to prove the above claim?
任何逻辑函数都由：与，或，非 构成

## Slide 38
证明与非门的通用性：
（1）与非门构成非门
A
A

## Slide 39
（2）与非门构成与门
A
B
AB

## Slide 40
（3）与非门构成或门
采用以上方法，可以证明或非门的通用性
A+B
A
A
B
B

## Slide 41: 4.3 典型组合逻辑电路的设计
1、基本运算电路 加法、减法
2、代码转换电路
3、数值比较电路
4、译码器电路
5、编码器电路
6、数据选择电路

## Slide 42: 4.3.1 基本运算电路
C
HA
A
B
S
一、半加器(Half Adder)
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
S=A B C=AB
A
B
S
C
半加器：不考虑低位向本位的进位！

## Slide 43
Ci
FA
Ai
Bi
Ci-1
Si
二、全加器(Full Adder)
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
0 0 1 0
1 1 0 0 1
Ai Bi Ci-1 Si Ci
2.1 用逻辑门构成全加器
进位：Carry

## Slide 44
1
1
1
1
Ai
BiCi-1
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
Si
存在有两个输出（全加和，进位）的逻辑函数，分别化简，并尽量保持有公共项
全加和

## Slide 45
1
1
1
1
Ai
BiCi-1
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
Ci
进位
画卡诺圈时，
保持有公共项！

## Slide 46
Si
Ci
Bi
Ci-1
Ai
Ai
Bi
Ci-1
进位
全加和
Bi和Ci-1的异或：公共项

## Slide 47
2.2集成全加器
集成全加器74183的引脚图如下所示：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
74183
1Ai
1Bi
1Ci-1
1Ci
1Si
2Ci
2Ci-1
2Bi
2Ai
2Si
Vcc
GND
这种双全加器具有独立的全加和与进位输出,这样
每个全加器既可单独使用也可级连起来使用。
缺口
引脚1
电源
地
缺口朝左，
引脚从左下角开始，
逆时针编号

## Slide 48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
74183
1Ai
1Bi
1Ci-1
1Ci
1Si
2Ci
2Ci-1
2Bi
2Ai
2Si
Vcc
GND
电源
“0”
高位
全加和
进位
A1
A2
B1
B2
低位
全加和
全加器74183的级连：A2A1 + B2B1
地
A1 + B1的进位输出
A2 + B2的进位输入
连

## Slide 49
芯片实物图

## Slide 50
1、４位串行进位加法器
ＣO
ＣI
Ａ0
B0
S0
C0
ＣO
ＣI
Ａ1
B1
S1
C1
ＣO
ＣI
Ａ2
B2
S2
C2
ＣO
ＣI
Ａ3
B3
S3
C3
∑
∑
∑
∑
2、超前进位加法器
由上可见，为了提高运算速度，必须减小或消
除由于进位逐级传递所浪费的时间。超前进位加法
法器就是根据这样的思路而设计的。由全加器的真

## Slide 51
值表可写出第一位全加器的进位信号表达式：
C0= A0 B0+ A0 C0-1+ B0 C0-1= A0 B0+ (A0 +B0)C0-1
C1= A1 B1+ (A1 +B1)C0 = A1 B1+ (A1 +B1)[A0 B0+
(A0 +B0)C0-1]
C2= A2 B2+ (A2 +B2)C1 = A2 B2+ (A2 +B2){A1 B1+
(A1 +B1)[A0 B0+ (A0 +B0)C0-1]}
据此可得以下的进位信号：
C3= A3 B3+ (A3 +B3)C2 = A3 B3+ (A3 +B3){A2 B2+
(A2+B2){A1B1+(A1+B1)[A0 B0+ (A0 +B0)C0-1]}}

## Slide 52
可见：只要A3A2A1A0、B3B2B1B0和C0-1给出，就可
求出C3 、 C2 、 C1 、 C0。74283超前进位加法器
就是这样设计的。
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
74283
S1
C0-1
C3
Vcc
GND
10
9
B1
A1
S0
A0
B0
B2
A2
S2
A3
B3
S3
A3A2A1A0 + B3B2B1B0
C0-1
C3
S3
S2
S1
S0

## Slide 53
2.3加法器的应用
8421BCD码转换为余三码
74283
S1
B1
A1
S0
A0
B0
B2
A2
S2
A3
B3
S3
C0-1
0
0
1
1
A
B
C
D
8421BCD码
W
X
Y
Z
余三码
超前进位加法器
余三码是在8421BCD码的基础上，把每个代码都加0011而形成的。

## Slide 54
1 0 1 0 0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
Gi
FS
Ai
Bi
Gi-1
Di
Ai Bi Gi-1 Di Gi
1 0 0 1 0
1 1 0 0 0
三、全减器(Full Subtractor)
差：Difference

## Slide 55
1
1
1
1
BiGi-1
00
01
11
10
0
0
0
0
0
1
Ai
Di
差

## Slide 56
1
1
1
1
BiGi-1
00
01
11
10
0
0
0
0
1
0
Ai
Gi
借位
画卡诺圈时，
保持有公共项！

## Slide 57
Bi
Gi-1
Ai
Ai
Bi
Gi-1
Di
Gi
借位
差
Bi和Gi-1的异或：公共项

## Slide 58
Bi
Gi-1
Ai
Ai
Bi
Gi-1
Di
Gi
Bi
Ci-1
Ai
Ai
Bi
Ci-1
Si
Ci
黄色、红色为全加器的符号
白色为全减器的符号

## Slide 59: 4.3.2 代码转换电路code conversion circuit
一、8421BCD码转换为余三码
A B C D W X Y Z
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1
输入变量
输出变量
余三码是在8421BCD码的基础上，把每个代码都加0011而形成的。

## Slide 60
0 1 1 1 1 0 1 0
1 0 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 d d d d
1 0 1 1 d d d d
1 1 0 0 d d d d
1 1 0 1 d d d d
1 1 1 0 d d d d
1 1 1 1 d d d d
A B C D W X Y Z
无效状态

## Slide 61
W
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
W=A+BD+BC
输入变量 ABCD
输出变量 W
8421BCD码
余三码

## Slide 62
X
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
输入变量 ABCD
输出变量 X
8421BCD码
余三码

## Slide 63
Y
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
输入变量 ABCD
输出变量 Y
8421BCD码
余三码

## Slide 64
Z
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
输入变量 ABCD
输出变量 Z
8421BCD码
余三码

## Slide 65
Z
D
W
A
B
D
B
C
X
B
C
D
B
D
B
C
Y
C
D
C
D
W=A+BD+BC

## Slide 66
二、四位二进制代码转换为格雷码
B4 B3 B2 B1 G4 G3 G2 G1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
输入变量
输出变量

## Slide 67
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0
B4 B3 B2 B1 G4 G3 G2 G1

## Slide 68
G4
B4B3
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
G4= B4

## Slide 69
G3
B4B3
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0

## Slide 70
G2
B4B3
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0

## Slide 71
G1
B4B3
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0

## Slide 72
B3
B4
B2
B1
G3
G4
G2
G1
格雷码的最高位 = 二进制的最高位
格雷码的第i 位 = 二进制的（第i 位第i+1位）

## Slide 73
1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
二进制代码
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
格雷码
以上是格雷码的另外一种生成方式。与采用映射的生成方式相比，其优点在于可以直接从二进制码生成格雷码。缺点是，不易发现相邻格雷码之间只有一位不同的特点。

## Slide 74: 4.3.3 数值比较电路
一、一位比较器
A B F1(A>B) F2(A=B) F3(A<B)
0 0 0 1 0
0 1 0 0 1
1 0 1 0 0
1 1 0 1 0
输入变量
输出变量

## Slide 75
从真值表可得:
A
B
F1
F2
F3
F1(A>B)
F2(A=B)
F3(A<B)
把A和B的异或作为“公共项”！

## Slide 76
B=B3 B2 B1 B0
设: A=A3 A2 A1 A0
二、四位比较器

## Slide 77
若 A<B,则有:
若 A=B,则有:
F2= (A3 B3)(A2 B2)(A1 B1)(A0 B0)
+ (A3 B3)(A2 B2)(A1 B1)A0B0
F3=A3B3+(A3 B3)A2B2+(A3 B3)(A2 B2)A1B1
若 A>B,则有:
+ (A3 B3)(A2 B2)(A1 B1)A0B0
F1=A3B3+(A3 B3)A2B2+(A3 B3)(A2 B2)A1B1

## Slide 78
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
7485
Vcc
GND
10
9
注意：芯片的级联输入端（Ａ＞Ｂ）（Ａ＜Ｂ）
（Ａ＝Ｂ）在无更低位参加比较时，应接００１
以便在Ａ、Ｂ两数相等时，产生Ａ＝Ｂ的结果。
下图为典型的集成比较器7485的引脚图：
B3
B0
B2
B1
数据：B=B3 B2 B1 B0
A3
A2
A1
A0
数据：A=A3 A2 A1 A0
A<B
A=B
A>B
低位比较结果：
A>B，A=B，A<B
FA<B
FA>B
FA=B
最终比较结果：
FA>B，FA=B，FA<B

## Slide 79
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
7485
Vcc
GND
10
9
B3
B0
B2
B1
数据：B=B3 B2 B1 B0
A3
A2
A1
A0
数据：A=A3 A2 A1 A0
A<B
A=B
A>B
低位比较结果：
A>B，A=B，A<B
FA<B
FA>B
FA=B
最终比较结果：
FA>B，FA=B，FA<B

## Slide 80
三、集成比较器的应用
1、用7485构成8位二进制比较器
“0”
“1”
“0”
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
A>B
A=B
A<B
FA>B
FA=B
FA<B
(1)
低4位比较
A7
A6
A5
A4
B7
B6
B5
B4
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
A>B
A=B
A<B
FA>B
FA=B
FA<B
FA>B
FA=B
FA<B
(2)
高4位比较

## Slide 81
1、用7485和逻辑门设计输血指示器
在人类的四种基本血型中，O型血可输给任意血型
的人，但他自己只能接受O型；AB型可接受任意血型
但只能输给AB型；A型能输给A型或AB型，可接受O型
和A型；B型能输给B型或AB型，可接受O型和B型。
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
7485
Vcc
GND
10
9
B3
B0
B2
B1
数据：B=B3 B2 B1 B0
A3
A2
A1
A0
数据：A=A3 A2 A1 A0
A<B
A=B
A>B
低位比较结果：
A>B，A=B，A<B
FA<B
FA>B
FA=B
最终比较结果：
FA>B，FA=B，FA<B

## Slide 82
O型血
献血志愿者（输血）
病人（受血）
O型血
AB型血
B型血
A型血
O型血
O型血
O型血
AB型血
B型血
A型血
AB型血
A型血
A型血
AB型血
A型血
O型血
A型血
B型血
AB型血
B型血
B型血
O型血
B型血
AB型血
AB型血
O型可输给任意血型，但只能接受O型；
AB型可接受任意血型,但只能输给AB型；
A型能输给A型或AB型，可接受O型和A型；
B型能输给B型或AB型，可接受O型和B型。

## Slide 83
1、用7485和逻辑门设计输血指示器
设用二进制数00表示O型血；01表示A型血；10表
示AB型血；11表示B型血。这样对应输血和受血就
需要4个输入变量，设用GH代表输送血型，CD代表
接受血型。用F=1表示可输血，F=0表示不能输血。

## Slide 84
G H C D F
0 1 0 0 0
输血 受血 指示
G H C D F
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
输血 受血 指示
0 1 1 1 0
00（O型血）01（A型血）10（AB型血）11（B型血）
0 1 1 0 1
1 0 1 0 1
1 1 1 0 1
?10（AB型血）
0 1 0 1 1
1 1 1 1 1
?？
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
00（O型血）?

## Slide 85
根据输血常识，可输血的为以下三种：
（1）只要血型相同就可以输，即GH=CD，则F=1
（2）只要输送的是O型血，即GH=00，则F=1
（3）只要接受方是AB型，即CD=10，则F=1
其他情况均不可输血。由此可得出用4位数码比较
器及门电路设计的输血指示器如下：

## Slide 86
B0
A3
B2
A2
A1
B1
A0
B3
FA>B
FA=B
FA<B
A<B
A=B
A>B
“1”
F
7485
G
H
C
D
相同血型
(GH=CD)
AB型
受血方是否为AB型(CD=10)
O型
输血方是否为0型(GH=00)

## Slide 87: 4.3.4 编码器 encoder
所谓编码，就是在选定的一系列二值代码中赋
予每个代码以固定的含义（如用二进制码或BCD码
表示十进制数）执行编码功能的电路称编码器。
X1
X2n
Y1
Yn
编
码
器
一、二进制编码器(2n线－n线编码器)

## Slide 88
I0
I1
I7
Y0
Y1
Y2
8线-3线
编码器
(低电平有效,即对输入为“ 0 ”的位进行编码)
例: 8线－3线编码器

## Slide 89
编码真值表
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0

## Slide 90
下面求编码器的函数表达式：
该编码器有8个输入变量，故有256种输入组合。
这里只用了8种，其余的248种视为约束条件。即任
一时刻输入只允许一位为“ 0 ”。故可得：
约束条件：
即：

## Slide 91
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
Y2?

## Slide 92
令：
如何化简Y2？

## Slide 93
根据约束条件

## Slide 94
继续可得：
令：
根据约束条件，可把A式写为：
总结上述思路-如何化简Y2？

## Slide 96
由
可知：

## Slide 97
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
Y2?
约束条件：任一时刻输入只允许一位为“ 0 ”

## Slide 98
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
Y1?
请你写出Y1的逻辑函数表达式。
约束条件：任一时刻输入只允许一位为“ 0 ”

## Slide 99
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
Y0?
约束条件：任一时刻输入只允许一位为“ 0 ”

## Slide 100
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0
故：

## Slide 101
二、优先编码器 priority encoder
优先编码器允许同时有多个输入端有编码请求。
由电路对所有的输入信号按优先顺序排队，当多个
输入信号同时有效时，编码器只对其中优先权最高
的一个进行编码。下面对优先编码器74LS148进行
讨论。

## Slide 102
优先编码器的原理
假如你饲养了8只宠物，它们的名字是：
但它们受欢迎的程度却不一样，优先级为：
当它们饥饿的时候，发出信号“0”；
否则发出信号“1”。
如果多个宠物“同时”饿了，你只能喂养一个，
你该给谁喂食？

## Slide 103
每个宠物所吃的食物还不一样，分别为：
吃“111”， 吃“110”，…， 吃“000”
喂养哪个宠物？给它吃什么？
对哪个输入端进行编码？它的编码是什么？
“000”
“001”
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 104
Y2
Y1
Y0
VCC
YS
YEX
74LS148
ST
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
12
13
该器件以 的优先权最高，以下依次为：
。 为编码器的使能控制端,
只有在 为“0”时编码器才工作，
为“1”时，所有的输出均被封锁为“1”。
优先编码器
芯片
待编码数据
使能控制端

## Slide 105
均为“1”)时， 为“ 0 ” 。
为选通输出端，当 为“0”,且无信号输入(即
表示无编码信号输入。
Y2
Y1
Y0
VCC
YS
YEX
74LS148
ST
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
12
13
优先编码器
芯片

## Slide 106
称为扩展输出端,若任一个编码输入为0，且
，则 。
所以 表示有编码信号输入。
Y2
Y1
Y0
VCC
YS
74LS148
ST
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
YEX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
15
14
12
13
优先编码器
芯片

## Slide 107
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
该优先编码器的编码真值表如下:

## Slide 108
结合上述优先编码器的编码真值表，
如何得到各输出引脚的逻辑函数表述式呢？
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Y2 Y1 Y0 YEX YS
输出端
输入端
待编码信号
编码
使能控制“0”
“0”有信号输入
“0”无信号输入
均为“1”：无输入信号。

## Slide 109
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
0 1 1 1 1 1 1 1 1
YS=0
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
1 1 1 1 1 1 1 1 1
YS=0
YS=?

## Slide 110
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
1 d d d d d d d d
YEX=1
ST
1
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
0 1 1 1 1 1 1 1 1
YEX=1
YS=1
YEX=?

## Slide 111
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Y2=?

## Slide 113
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Y1=?
请你写出Y1的逻辑函数表达式。

## Slide 115
ST I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 Y2 Y1 Y0 YEX YS
1 d d d d d d d d 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d d d d 0 0 0 0 0 1
0 d d d d d d 0 1 0 0 1 0 1
0 d d d d d 0 1 1 0 1 0 0 1
0 d d d d 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 d d d 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
0 d d 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 d 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Y0=?

## Slide 118
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
Z4
Z1
Z2
Z8
BCD码的表示（权重8421）：
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
ST
“0”
输入信号（09）：
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
D9
D8
优先编码器
8-3编码

## Slide 119
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
ST
0-7的表示：
BCD码的表示：
编码器工作，
所有输出被封锁为“1”
“0”
Z4
Z1
Z2

## Slide 120
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Z4
Z1
Z2
ST
8、9的表示？
BCD码的表示：
Z8
D9
D8
编码器工作，
所有输出被封锁为“1”
“0”
Y0

## Slide 121
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Z4
Z1
Z2
Z8
ST
D9
D8
8的表示？
BCD码的表示：
编码器工作，
所有输出被封锁为“1”
Y0
D8=0，
Z8Z4Z2Z1=1000

0
1
1
1
1
0
0
0
1

## Slide 122
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Z4
Z1
Z2
Z8
ST
D9
D8
9的表示？
BCD码的表示：
编码器工作，
所有输出被封锁为“1”
Y0
D9=0，
Z8Z4Z2Z1=1000

0
1
1
1
0
0
0
1
1

## Slide 123
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Z4
Z1
Z2
Z8
ST
D9
D8
0-9的表示：
BCD码的表示：
编码器工作，
所有输出被封锁为“1”
D9=0，
Z8Z4Z2Z1=1001

0
1
1
1
0
0
1
1
0
1

## Slide 124
例:试用74LS148构成8421BCD码编码器(原码输出)
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
Y2
Y1
Y0
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
I0
Z4
Z1
Z2
Z8
ST
D9
D8
BCD码的表示：
输入信号
（09）：

## Slide 125
编码器的输入端，为什么要低电平有效？
否则，输入端会存在交流或直流负载，
从而消耗更多的扇出功率。
编码器的输出端，为什么要低电平有效？
因为，在TTL和CMOS器件中，带反相器的门，
一般要比非反相器的门，速度快。

## Slide 126: 4.3.5 译码器 decoder
译码是编码的逆过程，其功能是将具有特定含
义的不同二进制代码“ 翻译 ”出来。
一、二进制译码器
二进制译码器属于完全译码器(设译码器有n个
输入和m个输出,则m=2n)，不满足该条件的称为部分
译码器。这里以二线－四线译码器为例，根据译码
器的定义和要求可得译码真值表如下：

## Slide 127
E A1 A0 Z3 Z2 Z1 Z0
0 d d 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 1 1 1 0
由真值表可得译码器的函数表达式 :
E：使能端，高电平“1”有效
最小项

## Slide 128
2线-4线
译码器
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A1
A0
Z0
E
00
A1
A0
Z1
01
A1
A0
Z2
10
A1
A0
Z3
11
译码端

## Slide 129
译码器
例 ：用两片二线－四线译码器扩展成3线－8线
1、用于译码器的扩展
使能端E除了用于控制译码器的工作外还可以：

## Slide 130
B1
B2
B0
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
3线－8线译码器
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
(1)
2线-4线
译码器
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
(2)
2线-4线
译码器
数据最高位B2
控制使能端E

## Slide 131
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B1
B0
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
B2
0
0
Z4
Z5
Z6
Z7
1
1
1
1
Z1
Z0
Z2
Z3
译码端
1

## Slide 132
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
0
0
1
1
1
1
1
B1
B0
0
0
0
1
1
1

## Slide 133
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
0
0
1
1
1
1
1
B1
B0
0
1
1
0
1
1

## Slide 134
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
0
0
1
1
1
1
1
B1
B0
1
0
1
1
0
1

## Slide 135
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
0
0
1
1
1
1
1
B1
B0
1
1
1
1
1
0

## Slide 136
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B1
B0
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
B2
1
1
Z0
Z1
Z2
Z3
1
1
1
1
Z4
Z5
Z6
Z7
译码端
0

## Slide 137
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
B1
B0
0
0

## Slide 138
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
B1
B0
0
1

## Slide 139
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
B1
B0
1
0

## Slide 140
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
A0
A1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
B2
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
(1)
(2)
3线－8线译码器
2线-4线
译码器
2线-4线
译码器
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
B1
B0
1
1

## Slide 141
2、构成译码／数据分配器 Demultiplexer 分路器
2线-4线
译码器
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
数据E，可从四个引脚输出：
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
A0
A1
地址
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
00

## Slide 142
2、构成译码／数据分配器 Demultiplexer 分路器
2线-4线
译码器
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
数据E，可从四个引脚输出：
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
A0
A1
地址
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
01

## Slide 143
2、构成译码／数据分配器 Demultiplexer 分路器
2线-4线
译码器
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
数据E，可从四个引脚输出：
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
A0
A1
地址
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
10

## Slide 144
2、构成译码／数据分配器 Demultiplexer 分路器
2线-4线
译码器
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
数据E，可从四个引脚输出：
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
A0
A1
地址
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
11

## Slide 145
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
01
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
00
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
10
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
11

## Slide 146
前面我们已知:
从上式可知:
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
Z0=E ； Z1=1
若 A1A0 =00 则
Z2=1 ； Z3=1

## Slide 147
前面我们已知:
Z0=1 ； Z1=E
若 A1A0 =01 则
Z2=1 ； Z3=1
从上式可知:
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .

## Slide 148
前面我们已知:
Z2=E ； Z3=1
Z0=1 ； Z1=1
若 A1A0 =10 则
从上式可知:
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .

## Slide 149
前面我们已知:
Z2=1 ； Z3=E
Z0=1 ； Z1=1
若 A1A0 =11 则
从上式可知:
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .

## Slide 150
前面我们已知:
从上式可知:
数据分配器可以分时的将数据送到Y0～Y3 .
若 A1A0 =00 则 Z0=E ； A1A0=01 则 Z1=E
A1A0 =10 则 Z2=E ； A1A0 =11 则 Z3=E
被选中的端
均输出数据E

## Slide 151
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
00
1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
11
1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
01
1
Z0
Z1
Z2
Z3
E
数据
A1
A0
10
1

## Slide 152
二、二－十进制译码器
十个不同点位的指定电平。属于部分译码器。
二－十进制译码器的功能是将8421BCD码翻译成
译码真值表如下:
出全为“1” 。
码器正常工作；控制端为“0”时译码器被封锁，输
本例是把其翻译成低电平。控制端E为“1”时，译

## Slide 153
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 154
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 155
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 156
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 157
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 158
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 159
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 160
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 161
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 162
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 163
E A3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

## Slide 164
由表可得:

## Slide 165
三、数字显示译码器
要求用与非门设计一个8421BCD码～七段数字显
示译码器。
发光二极管
显示信号输入端
共阴
a
g
地
输入
高电平
灯亮
共阳
VCC
a
g
输入
低电平
灯亮

## Slide 166
b
c
a
g
f
e
d
七段数字显示
7根共阴极
发光二极管
a
b
c
ds
g
f
e
d
ds
显示信号
输入端
使能端
输入高电平
二极管发光

## Slide 167
a
g
b
f
c
d
e
ds
a
b
c
d
e
f
g
七段译码器
B1
B2
B4
B8
a
b
c
d
e
f
g
74LS48
译码信号
输入
发光二极管

## Slide 168
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 169
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 170
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 171
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 172
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 173
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 174
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
~
~
1 1 1 1 d d d d d d d
1 0 1 0 d d d d d d d
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 175
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
~
~
1 1 1 1 d d d d d d d
1 0 1 0 d d d d d d d
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 176
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
~
~
1 1 1 1 d d d d d d d
1 0 1 0 d d d d d d d
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 177
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
~
~
1 1 1 1 d d d d d d d
1 0 1 0 d d d d d d d
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
b
c
d
e
f
g
a
待译码数据
二极管发光状态

## Slide 178
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 179
a
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
与非门
实现

## Slide 180
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 181
b
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
与非门
实现

## Slide 182
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 183
c
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
与非门
实现

## Slide 184
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 185
d
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
与非门
实现

## Slide 186
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 187
e
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
与非门
实现

## Slide 188
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 189
f
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
与非门
实现

## Slide 190
B8 B4 B2 B1 a b c d e f g 字形
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
卡诺图
公式？

## Slide 191
g
B8B4
B2B1
00
00
01
01
11
11
10
10
d
d
d
d
d
d
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
与非门
实现

## Slide 192
根据真值表由卡诺图可得:

## Slide 193
四、译码器的应用
74LS138(T4138)的引脚图和译码真值表如下:
0
0
1
A0
A1
A2
S3
S2
S1
Z7
Z6
Z5
Z4
Z3
Z2
Z1
Z0
VCC
1
8
9
16
地
74LS138
3线-8线译码器

## Slide 194
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 195
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 196
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 197
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 198
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 199
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 200
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 201
S1 S2+S3 A2 A1 A0 Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5Z6Z7
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 d d d d 1 1 1 1 1 1 1 1
最小项
控制端

## Slide 202
若将 A2 A1 A0 看作输入逻辑变量，则输出：
可得：
最小项的非
最大项

## Slide 203
例1：利用3线-8线译码器（74LS138）实现下列逻辑函数
将Z1～ Z4化成标准积之和(最小项之和)形式。

## Slide 204
用同样的方法可得:

## Slide 205
若令A2=A、A1=B、A0=C 则译码器的输出m0～m7正
是Z1～Z4所需的最大项形式。
最大项的
“与非”

## Slide 206
A2 A1 A0 是输入逻辑变量，则输出变量为：
3线-8线译码器（74LS138）
故可得以下电路：

## Slide 207
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
A0
A1
A2
S1
S2
S3
“1”
A
B
C
Z1
Z2
Z3
Z4
74LS138

## Slide 208
例2:试用译码器74LS138和门电路实现全减器的功
能。
Ai Bi Gi-1 Di Gi
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 1 1
差

## Slide 209
Ai Bi Gi-1 Di Gi
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 1 1
借位

## Slide 210
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
A0
A1
A2
S1
S2
S3
“1”
Ai
Bi
Gi-1
74LS138
Di
Gi

## Slide 211
ＤB
WR
OE
IO1
CS
ＤB
WR
OE
IO2
CS
ＤB
WR
OE
IO3
CS
ＤB
WR
RD
CPU
AB16
AB15
AB14
A2
A1
A0
Z0
Z7
74138
例3:在总线传送中利用译码器实现片选

## Slide 212: 4.3.6 数据选择器/多路复用器multiplexer
4选1
数据选择器
D0
D1
D2
D3
A1
A0
S
Y
D0
D1
D2
D3
A1
A0
Y
控制端
地址端
数据端
输出端
4选1

## Slide 213
真值表：
由真值表可得:
1 d d 0
S A1 A0 Y
最小项
0 1 1 D3
0 0 0 D0
0 0 1 D1
0 1 0 D2

## Slide 214
S
Y
D3
A1
A0
D2
A1
A0
D1
A1
A0
A0
D0
A1

## Slide 215
同样，利用使能控制端S可以对数据选择器进行扩
展。

## Slide 216
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A1
A0
A1
A0
A1
A0
S
S
Y0
Y1
Y
2片“4选1”
构成“8选1”
A2
A2决定哪个
“4选1”芯片工作
1 0
S  Y
不工作的芯片
输出为“0”

## Slide 217
例1：利用8选1数据选择器实现下列真值表。
利用2n路数据选择器可以很方便地实现任一个n
变量的逻辑函数表达式。
R A G Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
3个输入变量
3个地址端
1个输出变量
选中的数据
被输出
真值表
8选1选择器
根据Y的真值，
设置选择器的“输入数据”

## Slide 218
例1：利用8选1数据选择器实现下列真值表。
利用2n路数据选择器可以很方便地实现任一个n
变量的逻辑函数表达式。
R A G Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1
1
1
1
1
0
0
0
A0
A1
A2
Y
R
A
G
8
选
1
数
据
选
择
器

## Slide 219
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
S
Y
1
1
1
1
1
0
0
0
R
A
G
8选1数据选择器
逻辑
输入
输出
S
A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Y
Y
MUX
74LS151
芯片
Di
Di

## Slide 220
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
Y’
G
G
G
1
R
A
从价格和电路所占面积考虑，上式还可以用4选1
数据选择器来实现。
D0
D1
D2
D3
Y’
R A G Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 1
1 0 0 0
0 1 1 0
RA是地址端
G是数据端，Y ’是输出端
Y ’和G的函数关系？

## Slide 221
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
Y’
G
G
G
1
R
A
从价格和电路所占面积考虑，上式还可以用4选1
数据选择器来实现。
D0
D1
D2
D3
Y’
R A G Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 1
1 0 0 0
0 1 1 0
G作为输入数据，二个一组

## Slide 222
三变量逻辑函数，都能用4选1数据选择器实现吗？
R A G Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 0
1 0 0 0
0 1 1 0
数据G和输出Y的逻辑关系，只有以下四种：
4选1数据选择器有四个数据输入端
4个数据端
可以！

## Slide 223
例2：试用4选1数据选择器实现下列函数。
C
1
1
1
1
1
AB
00
01
10
11
0
1
Y
如何得到真值表
AB相邻摆放
视为地址端

## Slide 224
C
1
1
1
1
1
AB
00
01
10
11
0
1
Y
例2：试用4选1数据选择器实现下列函数。
令：A=A1 、B=A0
为保持
地址端AB完整，
卡诺图化简：
垂直画圈
地址端AB

## Slide 225
D0
D1
D2
D3
A0
A1
Y
C
C
C
1
A
B
比较4选1选择器的表达式得:
4选1选择器函数
卡诺图化简函数
S

## Slide 226
或作真值表:
D0
D1
D2
D3
A0
A1
Y
C
C
C
1
A
B
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
Y= C
Y= C
Y= 1
Y= C
A B C Y
AB是地址端
C是数据端
Y是输出端
S

## Slide 227
函数。
例3：试用一片双四路数据选择器实现下列逻辑
F1(A，B，C，D)=∑m(0，1，5，7，10，13，15)
F2(A，B，C，D)=∑m(8，10，12，13，15)
作F1 、F2的卡诺图(以A=A1 ，B=A0)
AB作为
地址端

## Slide 228
F1
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
F1(A，B，C，D)=∑m(0，1，5，7，10，13，15)

## Slide 229
F1
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
F1(A，B，C，D)=∑m(0，1，5，7，10，13，15)
为保持
地址端AB完整，
卡诺图化简：
水平画圈

## Slide 230
F2(A，B，C，D)=∑m(8，10，12，13，15)
F2
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

## Slide 231
F2(A，B，C，D)=∑m(8，10，12，13，15)
F2
AB
CD
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
为保持
地址端AB完整，
卡诺图化简：
水平画圈

## Slide 232
比较双4路数据选择器的功能表和输出表达式：
1 1 1D3 2D3
1 0 1D2 2D2
0 1 1D1 2D1
0 0 1D0 2D0
A1 A0 1W 2W
函数表达式输出
地址端输入

## Slide 233
1W
2W
A1
A0
1D0
2D0
1D1
2D1
1D2
1D3
2D2
2D3
74LS153
F1
F2
A
B
C
C
D
D
D
D
C
D
双4路数据选择器
共用的地址端AB
输出
端

## Slide 234
D0
D1
D2
D3
Y0
Y1
Y2
Y3
A1
A0
A1
A0
Y
E
A0
A1
器
选
择
器
分
配
利用数据选择器和数据分配器，可对多个数据通
过总线分时传送。
译码器
分配器又称为？？
数据
发送方
数据
接收方

## Slide 235
D0
D1
D2
D3
Y0
Y1
Y2
Y3
A1
A0
A1
A0
Y
E
A0
A1
器
选
择
器
分
配
利用数据选择器和数据分配器，可对多个数据通
过总线分时传送。
译码器
00
数据
发送方
数据
接收方

## Slide 236
5人 与 5人 通电话时的模拟效果。
采用数据分配器和选择器，只用1条长途电话线， 可以实现5人通话。否则，将采用5条长途电话线,浪费投资。

## Slide 237: 4.4 组合逻辑电路的险象 4.4.1 竞争(Race)
由于电路中各个信号通过的路径不同，当加到某
个门电路的两个信号同时向相反方向变化时：
(1) 变化时间有微小差异。
(2) 信号边沿变化时间存在差异。
这就是组合电路的竞争现象。

## Slide 238: 一个典型的例子

## Slide 239: 4.4.2 冒险(险象)Risk
由于存在竞争，使电路的输出出现瞬间的逻辑
错误称为险象。工程上也称为毛刺。
1
例1:
A
B
F
“0”
想
理
A
B
F
0
0
1
0
1

## Slide 240
有竞争无险
A
B
F
有竞争有险
F=AB
A
B
0 
1 
0
1 
0 
1
F=0

## Slide 241: 4.4.3 险象的分类
若在输入变化而输出不应发生变化的情况下输
出产生险象，称为静态险象。
若在输入变化而输出应该发生变化，输出在变化
过程中产生的险象称动态险象。
若错误输出为负脉冲称“ 0 ”型险象。
若错误输出为正脉冲称“ 1 ”型险象。

## Slide 242
输入变化前的输出
输入变化后的输出
静态“0”型险象
静态“1”型险象
动态“0”型险象
动态“1”型险象
1
0
01
10

## Slide 243: 4.4.4 怎样判定有无险象
若出现 或 则有险。
及该变量的非(如 )以外的其它变量为某个恒定值，
1、在逻辑表达式，令除了某个逻辑变量(如变量A)
例:
理论上 ，下面看实际情况：
令 B=C=1，则 有险

## Slide 244
A
F
B
C
A
A’
A
A’
F
险象， 类型？？
A’
A
A’
静态“0”型险象
理论上，F=1
令 B=C=1

## Slide 245
同的卡诺圈，而两个卡诺圈相切，即会产生险象。
从图中可见，m3和m7这两个相邻最小项分属两不
2、卡诺图判断法
将上例的 填入卡诺图
A
BC
00
01
11
10
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
F
含互反的变量
（ 和 ）

## Slide 246: 4.4.5 险象的消除或减弱
2、增加冗余项
1、引入封锁脉冲(由于同步问题不易实现)
“1”，消除了险象。
如 则当B=C=1时或门输出恒为
3、输出加低通滤波电路

## Slide 247
A
F
B
C
A ’
A
A ’
B
C
加冗余项消除险象

## Slide 248
A
F
B
C
A’
A
A’
R
C
加低通滤波电路减弱险象
---负载电容吸收了险象时的高频电流

## Slide 249: 逻辑电路的分析步骤
真值表
逻辑
电路图
函数表达式
化简
功能描述

## Slide 250: 组合逻辑电路的设计步骤
1、进行逻辑抽象(分析事件的因果关系，确定输入
变量和输出变量)。
2、定义逻辑状态的含义(又称逻辑赋值，即以“0”
“1”分别表示输入和输出的不同状态)。
3、根据因果关系列出真值表。
6、画出逻辑电路图。
5、写出逻辑函数表达式。
4、化简或变换。

## Slide 251: 典型组合逻辑电路
1、基本运算电路 加减法
2、代码转换电路
3、数值比较电路
4、译码器电路
5、编码器电路
6、数据选择电路
数据分配电路