## Slide 1: 第六章 同步时序电路
知识要点
1、时序逻辑电路的基本概念
2、同步时序逻辑电路的分析方法
3、同步时序逻辑电路的设计方法
4、典型同步时序逻辑电路的分析和设计

## Slide 2: 重点与难点
一、重点
1、同步时序逻辑电路的分析
3、常用计数器芯片的应用
2、同步时序逻辑电路的设计
二、难点
1、序列检测器的设计方法
2、代码检测器的设计方法

## Slide 3: 第六章 同步时序电路
6.1 同步时序电路的基本概念
6.2 同步时序电路分析
6.3 同步时序电路设计
6.4 典型同步时序电路

## Slide 4: 6.1 同步时序电路的基本概念 6.1.1 时序电路的定义和结构
特点：任一时刻的输出既与即刻输入有关(若有输入
)，还与电路当时的状态有关(和以前的输入有关)。
即电路具有记忆能力。
结构：一定有存储元件(触发器或延时电路)。

## Slide 5
组合电路
存储元件
X(tn)
Y(tn)
Z(tn)
Q(tn)
tn：当前时刻
X(tn)：当前的输入
Y(tn)：当前的输出
Q(tn)：当前的状态
Z(tn)：当前的激励输入

## Slide 6
时序逻辑电路一般用以下三个方程进行描述:
输出方程： Y(tn)=F[X(tn)，Q(tn)]
激励方程： Z(tn)=G[X(tn)，Q(tn)]
状态方程： Q(tn+1)=H[Z(tn)，Q(tn)]
例： 试分析下列时序逻辑电路。

## Slide 7
J
Q
Q
K
CP
X
Y
1
输出方程:
激励方程:
状态方程:
时钟下降边沿触发
JK触发器的特征方程：

## Slide 8: 6.1.2 时序电路的分类sequential logic
1、同步异步之分
若时钟CP同时加到每一个存储元件上为同步，否
则为异步。
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
CP
X
同步时序逻辑电路synchronous sequential logic

## Slide 9
Q
Q
D
Q
Q
D
Q
Q
D
CP
异步时序逻辑电路asynchronous sequential logic
2、莫尔(Moore)和梅里(Mealy)之分
Moore型 : （1）无输入X ;
（2）有输入X但: Y(tn)=F[Q(tn)]
输出是当前状态的函数

## Slide 10
例: Moore型
在Moore型时序逻辑电路中，
以电路中触发器的状态直接作为输出。
J
Q
Q
K
CP
X
Y

## Slide 11
Y(tn)=F[X(tn) ，Q(tn)]
例: Mealy型
Mealy型: 一定有输入X且:
J
Q
Q
K
CP
X
Y
在Mealy型时序逻辑电路中，
输出是输入和当前状态的函数。

## Slide 12
（1）Moore型： Y(tn)= F[Q(tn)]
（2）Mealy型： Y(tn)= F[X(tn) ，Q(tn)]
以输出函数F中，有无X(tn)来判断：
Y(tn)= F[X(tn)] 是什么类型？？？？
组合逻辑电路
异步时序逻辑电路
√

## Slide 13
Moore型输出方程简单，相应的输出组合逻辑电
路也比较简单。
Mealy型电路的状态数目少，其使用的记忆元件
数目较少，记忆电路简单。
计数器的状态变量就是输出变量，因此它是一种
Moore型电路。

## Slide 14
电路的状态，由触发器的状态描述，电路的状态转换图state diagram的表示：
Moore型
Mealy型
State / out
Input
Input
State
Input / Out
Input / Out
为了简化和方便，本PPT全都采用Mealy型表示
State
/ Out
/ Out
无输入Moore 型表示

## Slide 15: 6.1.3 同步时序电路的描述方法
1、方程组: 输出方程 ；激励方程 ；状态方程
2、状态转换真值表
3、状态转换图
4、时序图(时间图) 或称工作波形图

## Slide 16: 6.2 同步时序电路的分析 6.2.1 分析方法
1、列方程组
2、根据方程组列出状态转换表
3、作出状态图
4、作出时序图(时间图、工作波形图）
5、用文字描述电路的功能

## Slide 17: 6.2.2 分析举例
D
Q3
Q3
CP
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
Z
例1: 试分析下列电路
(1)方程组
输出方程:
激励方程:
状态方程:

## Slide 18
Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
(2) 状态转换表 state table
0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1
1
高位
低位

## Slide 19
电路的状态，由触发器的状态描述。
电路的状态转换图state diagram的表示：
Mealy型
State
Input / Out
Input / Out

## Slide 20
010
101
/1
/1
011
/1
111
/1
110
/1
000
001
/1
/0
100
/0
(3) 状态转换图
该电路是按无权码编码的5进制计数器。
Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1
Trick：看不出规律来，就想到无权码编码，循环中有五个状态，输出一次0，就是5进制计数器。

## Slide 21
1
2
3
4
5
6
7
CP
Q1n
Q2n
Q3n
000
001
011
111
110
/1
/1
/1
/1
/0
(4) 时序图
Z
时钟上升边沿触发
0
1
1
0
Q3nQ2nQ1n

## Slide 22
例2: 试分析下列同步时序电路
J
Q1
Q1
K
J
Q2
Q2
K
J
Q3
Q3
K
CP
Y

## Slide 23
J
Q1
Q1
K
J
Q2
Q2
K
J
Q3
Q3
K
CP
Y
(1)求方程组
输出方程:
激励方程:

## Slide 24
输出方程:
激励方程:
状态方程:

## Slide 25
Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Y
0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0
(2)求状态转换表

## Slide 26
000
001
010
011
100
101
110
111
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/1
(3) 状态转换图
Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Y
0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0

## Slide 27
1
2
3
4
5
CP
6
7
Q1n
Q2n
Q3n
Y
(4) 时序图
通过分析可知：该电路为7进制有权加法计数器。
000
001
010
011
100
101
110
111
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/1
/1
0
1
1
1
时钟下降边沿触发
Q3nQ2nQ1n

## Slide 28
7
14
21
CP
Y
7
进
制
7
进
制
CP
当CP为周期性信号时，计数器可用作为分频器。
频率为CP的1/49

## Slide 29
例3 试分析下列电路
J
Q2
Q2
K
J
Q1
Q1
K
Y
X
CP

## Slide 30
(1) 方程组
J
Q2
Q2
K
J
Q1
Q1
K
Y
X
CP
输出方程:
激励方程:
状态方程:
T触发器
或门
J=1，K=1，
JK触发器翻转

## Slide 31
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Y
(2) 状态转换表
0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0
输入

## Slide 32
00
01
10
11
X/Y
0/0
1/1
1/0
1/0
1/0
0/0
0/0
0/1
(3) 状态转换图
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Y
0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0

## Slide 33
(4) 时序图
1
2
3
4
5
CP
X
Y
Q1n
Q2n
“0”
通过分析可知：为4进制可异计数器(可加,可减)。
1
2
3
4
5
CP
X
Y
Q1n
Q2n
“1”
0
0
1
1
1
1
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Y
0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 0 1
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Y
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0
从11到00
从00到11

## Slide 34
例4: 分析下列电路
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP
X
Z
D
输出方程:
激励方程:
状态方程:
(1) 方程组

## Slide 35
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0

## Slide 36
00
01
10
11
X/Z
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/0
可重叠101串
行序列检测器
(Sequence
Detector)
X=100101011101000101
Z=000001010001000001
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0

## Slide 37
J
Q
Q
K
CP
X1
X2
Y
例5: 试分析下列电路
输出方程:
激励方程:
状态方程:
(1) 方程组
JK触发器特征方程

## Slide 38
X2 X1 Qn Qn+1 Y
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
高位
低位

## Slide 39
0
1
01/0
10/0
11/1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1
X2 X1 Qn Qn+1 Y
00/0
01/1
10/1
11/0
00/1
X1为01011100 ，考察电路输出和状态响应序列。
设电路初始状态为“0” ，输入X2为00110110；
X2X1/Y

## Slide 40
(被加数)输入X2
(加数) 输入X1
(产生的进位)Q
(和数) Y
0
1
0
1
0
0
0
0
电路实现串行加法，Q端起始状态设为“ 0 ”相
加后产生的进位由Q端保存，再参加下一位的相加。
时钟节拍
1 2 3 4 5 6 7 8
0
1
00/0
01/1
10/1
01/0
10/0
11/1
11/0
00/1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
X2X1/Y

## Slide 41: 6.3 同步时序电路的设计
设计步骤
(1) 分析要求，作状态图
(2) 状态化简
(3) 选触发器类型，确定触发器的个数
(4) 状态分配(状态编码)
(5) 作状态转换真值表

## Slide 42
(6) 求出状态方程、激励方程、输出方程
(7) 检查电路能否自启动
(8) 电路图

## Slide 43: 6.3.1 形成原始状态图和状态表
例1 试作101串行序列检测器的状态图和状态表。
(可重叠)
X : 00110101111010100
Y : 00000101000010100

## Slide 44
S0
S1
S2
1/0
1/0
0/0
1/1
0/0
0/0
X : 00110101111010100
Y : 00000101000010100
设S0为初始状态， S1为输入了有效字符“1”所处状态， S2为输入了有效字符“10”所处状态，则作状态图如下：

## Slide 45
次态 / 输出
X=0 X=1
现态
S3 d/d d/d
S2 S0/0 S1/1
S1 S2/0 S1/0
S0 S0/0 S1/0
设：S0=00 S1=01 S2=10 S3=11
S0
S1
S2
0/0
1/0
0/0
1/0
1/1
0/0
因为表示S0，S1，S2，需要使用的2位二进制数，可表示4个状态。多余一个状态，用S3=11表示。

## Slide 46
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Y
次态 / 输出
X=0 X=1
现态
S0 S0/0 S1/0
S1 S2/0 S1/0
S2 S0/0 S1/1
S3 d/d d/d
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 1 d d d
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 d d d
设：S0=00 S1=01 S2=10 S3=11

## Slide 47
00
01
10
11
X/Z
0/0
1/0
1/0
0/0
0/0
1/1
0/0
1/0
可重叠101串行序列检测器(Sequence Detector)
对比“分析电路例4”
S0
S1
S2
0/0
1/0
0/0
1/0
1/1
0/0

## Slide 48
例2 ：试作用于检测串行输入的8421BCD码的状态
图和状态表。输入顺序是先高位后低位，当出现非
法数字1010～1111时,输出为“1”，否则输出为
“0”。每一组数输入完后均返回起始状态。
？？？
参照：组合逻辑电路的设计-例2
8421BCD码不重叠
如果是并行输入的8421BCD码检测，
可采用什么电路实现 ？？？

## Slide 49
A
B
0/0
H
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
E
1/0
I
1/0
J
0/0
K
1/0
D
0/0
C
1/0
G
1/0
P
1/0
F
0/0
L
0/0
M
1/0
N
0/0
状态图
以上红色边框包围的树状结构称为：二叉树结构 Binary-Tree or B-Tree

## Slide 50
现态 X=0 X=1 现态 X=0 X=1
次态 / 输出
次态 / 输出
H A/0 A/0
P A/1 A/1
N A/1 A/1
F L/0 M/0
M A/1 A/1
E J/0 K/0
L A/0 A/0
D H/0 I/0
K A/0 A/0
C F/0 G/0
J A/0 A/0
B D/0 E/0
I A/0 A/0
A B/0 C/0
G N/0 P/0

## Slide 51
000
001
010
011
100
101
110
111
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
例3：试设计三位二进制加/减法(可逆)计数器
的状态图和状态表。若X=0作减法；X=1作加法。

## Slide 52
Q3n Q2n Q1n
Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1
X=0 X=1
0 0 0 111/1 001/0
0 0 1 000/0 010/0
0 1 0 001/0 011/0
0 1 1 010/0 100/0
1 0 0 011/0 101/0
1 0 1 100/0 110/0
1 1 0 101/0 111/0
1 1 1 110/0 000/1
若X=0作减法；X=1作加法。

## Slide 53
例4：设某同步时序电路输入为X1 X2 ,输出为Y,在同
一时间内，X1、X2不能同时为“1”(约束条件)，只
有当X1 输入了3个或3个以上的“1”然后X2再输入
一个“1”时，电路输出Y=1，并返回初始状态。否
则无论电路处在那个状态，只要X2 为“1” Y均为
“0”，并返回初始状态。设初始状态为A 。
设初始状态为A
当X1 输入了1个“1”，电路的状态为B
当X1 输入了2个“1”，电路的状态为C
当X1 输入了3个或3个以上的“1”，电路的状态为D

## Slide 54
A
B
C
D
10/0
10/0
10/0
01/1
00/0
00/0
01/0
01/0
00/0
10/0
00/0
01/0
X1X2 / Y

## Slide 55
次态 / 输出
D D/0 A/1 D/0 d/d
C C/0 A/0 D/0 d/d
B B/0 A/0 C/0 d/d
A A/0 A/0 B/0 d/d
现态 X1X2=00 X1X2=01 X1X2=10 X1X2=11
A
B
C
D
00/0
01/0
10/0
00/0
01/0
10/0
00/0
01/0
10/0
00/0
10/0
01/1
约束条件

## Slide 56
存在任意项(约束项)的状态表称不完全确定状态
表，它所描述的电路叫不完全确定电路。
若状态表中的次态和输出都有确定的状态和输出，
则称为完全确定状态表。

## Slide 57: 6.3.2 状态化简
化简目的: (1)使触发器个数最少
(2)简化激励方程
所谓状态化简即省略等效状态。等效状态最简单
的判别方法是：“输入相同,输出相同，到达的次
态也相同”。
例 ：

## Slide 58
S2
S1
Sn
1/0
1/0
0/0
0/0
1、完全确定状态表的简化
* 等效状态： 设状态S1和S2是完全确定状态表中
的两个状态，如果对于所有可能的输入序列，分别
从状态S1和S2出发，所得到的输出和次态序列完全

## Slide 59
(S1，S2)和(S2，S3)，则有等效类(S1，S2 ，S3)。
* 彼此等效的状态的集合，称等效类。例如若有
相同，则状态S1和S2是等效的。记为：(S1,S2)，或
者说S1和S2是等效对。等效状态可以合并。
为:(S1，S2)，(S2，S3) (S1，S2，S3)
* 等效状态的传递性。若状态S1和S2是等效的，
状态S2和S3是等效的,则状态S1和S3也是等效的.记

## Slide 60
* 最大等效类。若一个等效类不是任何其它等效
类的子集，则此等效类称为最大等效类。即使是一
个状态，只要它不包含在别的等效类中，它也是最
大等效类。
状态化简就是从原始状态表中找出最大等效类的
集合，然后用一个新符号表示最大等效类，从而得
到最小化状态表。
如果Si和Sj是完全确定原始状态表中的两个现态，
则Si和Sj等效的条件可归纳为：

## Slide 61
在输入的各种取值组合下:
第一，它们的输出完全相同。
第二，它们的次态满足下列条件之一：
(1) 次态相同；
(2) 次态交错(循环)；
(3) 次态保持原状态不变；
(4) 次态对等效。

## Slide 62
Sj
Si
Sn
1/0
0/0
1/0
0/0
1. 次态相同
Sj
Si
0/1
1/0
1/0
0/1
2. 次态交错(循环)

## Slide 63
Sj
Si
Sl
Sk
Sn
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
0/1
1/0
3. 次态对等效
Sj
Si
1/0
0/0
1/0
0/0
4. 保持原状态不变

## Slide 64
观察法状态化简
次态/输出
现态 X=0 X=1
D A/0 D/1
C A/0 D/1
B A/0 C/0
A A/0 B/0
满足输出都相同的现态只有A，B和C，D。但可见
仅C，D是等效的。故上表的最大等效类集合为：
｛(A),(B),(C,D)｝

## Slide 65
次态/输出
现态 X=0 X=1
c a/0 c/1
b a/0 c/0
a a/0 b/0
次态/输出
现态 X=0 X=1
D A/0 D/1
C A/0 D/1
B A/0 C/0
A A/0 B/0
若将(A)，(B)，(C，D)分别用符号a ， b ，c
表示并代入原始状态表中，则得最小化状态表。

## Slide 66
隐含表法(Implication Chart Method)
基本思想是：先对原始状态表中的所有状态两两
比较，找出等效状态对，然后利用等效状态的传递
性得到等效类和最大等效类。
最后将最大等效类中的状态合并，得到最小化状
态表。
例：化简下列状态表。

## Slide 67
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
A C/0 B/1
B F/0 A/1
C D/0 G/0
D D/1 E/0
E C/0 E/1
F D/0 G/0
G C/1 D/0

## Slide 68
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
(1) 作隐含表
水平方向：去掉最后一个状态 G
垂直方向：去掉第一个状态A

## Slide 69
(2) 顺序比较
先将水平方向A与纵向的所有状态一一比较，再将
水平方向B与纵向一一比较，依此类推。
比较的结果有3种情况：
* 状态对等效(在方格内填√)
* 状态对不等效(在方格内填×)
* 状态对是否等效需要进一步检查(填入次态对)

## Slide 70
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
CF
BE
AE
CF
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
√
现态
A
B
C
D
E
F
G
X=0 X=1
C/0 B/1
F/0 A/1
D/0 G/0
D/1 E/0
C/0 E/1
D/0 G/0
C/1 D/0
次态 / 输出
×
×
×
DE
CD
×

## Slide 71
(3) 关联比较
关联比较是要确定隐含表中待检查的那些次态对
是否等效。如果隐含表中某方格内有一个次态对不
等效，则该方格对应的两个状态就不等效。于是在
相应方格中增加标志“/ ”。
若方格内的次态对均为等效状态对，则该方格对
应的状态为等效状态。该方格不增加任何标志。
例如：AB对应的方格中次态为CF，而CF 有 “√”
表明CF等效，故判定AB等效。

## Slide 72
AE BE CF √
DG CD ×
DE ×
再看：
已知C,F等效,而B,E又与A,E
构成循环,故A,E是等效对,
BE也是等效对.
状态C、D和D、E对应的方格都已标有“×”，故
D、G不等效。只要有一个方向有“×”标记该状态
对就不等效了。在C、D和D、E间标记“ / ”。
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
CF
BE
AE
CF
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
√
×
×
×
DE
CD
×

## Slide 73
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
CF
BE
AE
CF
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
√
×
×
×
DE
CD
×

## Slide 74
由隐含表可得以下4个等效状态对:
(A，B) ， (A，E) ， (B，E) ， (C，F)
(4) 确定最大等效类，作最小化状态表。
根据等效关系的传递性，等效状态对(A，B)，
(B，E)，(A，E)构成最大等效类(A，B，E) 。而
(C，F)也是最大等效类。由于状态G和D不同任何其
它状态等效，所以它们也是最大等效类。这样最大
等效类的集合为：
｛(A，B，E)，(C，F)，(D)，(G)｝

## Slide 75
将最大等效类 (A，B，E)，(C，F)，(D)，(G)
分别用新符号a、b、c、d表示，并代入原状态表中。
则得以下简化表：
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
d b/1 c/0
c c/1 a/0
b c/0 d/0
a b/0 a/1
A
B
C
D
E
F
G
X=0 X=1
C/0 B/1
F/0 A/1
D/0 G/0
D/1 E/0
C/0 E/1
D/0 G/0
C/1 D/0
次态 / 输出
简化表
现态
原始状态表

## Slide 76
2、不完全确定状态表的化简
二个)输出为任意值(d)。
第一 它们的输出完全相同，或者其中的一个(或
Si和Sj相容的条件为在输入的各种取值下：
若Si和Sj是不完全确定状态表中的两个现态，则
说S1和S2是相容对，记为(S1，S2)，相容状态可以合
那些位外)是完全相同的，则S1和S2是相容的。或者
S2出发，所得到的输出响应序列和次态(除不确定的
状态，如果对于所有的有效输入序列，分别从S1和
相容状态。设S1和S2是不完全确定状态表中的两个
并。

## Slide 77
第二 它们的次态满足下列条件之一:
(1) 次态相同；
(2) 次态交错；
(3) 次态保持原状态不变；
(4) 其中一个(或两个)为任意值；(等效状态对没有此条件)
(5) 次态对相容。

## Slide 78
相容状态无传递性。若S1和S2相容， S2和S3相容，
但S1和S3不一定相容。
相容类：所有状态之间都是两两相容的状态的集
合称为相容类。
最大相容类:若一个相容类不是任何其它相容类
的子集，则称该相容类为最大相容类。

## Slide 79
例：求相容状态对

## Slide 80
A
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
G
DE
×
×
×
×
EF
×
×
EG
×
×
×
×
×
×
×
×
×
FG
√
√

## Slide 81
AB DE√
BG EG×
BC EF√
关联比较结果:
CG FG×
所有的相容状态对：
(A，B)，(B，C)，
(D，E)，(E，F)

## Slide 82
同判断状态相容的规则第(5)“次态对相容”的区别
相容状态无传递性。若S1和S2相容， S2和S3相容，
但S1和S3不一定相容。
(A，B),(B，C)相容，
推不出(A，C)相容
(A，B)次态对相容,
(B，C)次态对相容。

## Slide 83
为了从相容状态对中找出最大相容类，引入了状态
合并图。它将状态以“点”的形式均匀的绘在圆周
上，然后把所有相容对都用线段连接起来，而所有
点之间都有连线的多边型就构成了一个最大相容类。
如下图所示的包含了3个、4个和5个的最大相容类。

## Slide 84
S1
S2
S3
(a)
S4
S1
S2
S3
(b)
S2
S3
S4
S5
S1
(c)
包含3个、4个和5个状态的最大相容类

## Slide 85
最大相容类实际上构成的是完全图complete graph。
边的数目为：n(n-1)/2
n为状态
的个数

## Slide 86
不完全确定状态表的化简过程:
第一步作隐含表，寻找相容状态对(这和完全确定
状态表的做法完全一样)；
第二步画出状态合并图，找出最大相容类；
第三步作出最小化状态表。
作最小化状态表时，先要从最大相容类中选出一
组能覆盖原始状态表中全部状态的相容类，这一组
相容类必须满足以下三个条件：

## Slide 87
(1) 覆盖性。即所选的相容类的集合应包含原始状
态表中的全部现态。
(2) 最小性。即所选相容类集合中的相容类个数应
最少。
(3) 闭合性。即所选相容类集合中的任一相容类，
在原始状态表中任一输入条件下产生的次态应该属
于该集合中的某一相容类。
同时具备最小、闭合和覆盖三个条件的相容类的
(包含最大相容类)集合，称最小闭覆盖。不完全确
定状态表的最简化，就是寻找最小闭覆盖。

## Slide 88
反映闭合和覆盖这两个性质的表称闭覆盖表。该
表一部分反映相容类集合的状态的覆盖情况，另一
部分反映相容类的闭合关系。
例： 简化下列状态表.
次态
现态 X=0 X=1 输出
A B D 0
B B D d
C A E 1
D d E 1
E F d 1
F d C d

## Slide 89
A
B
C
D
E
B
C
D
E
F
AF
BF
CE
CD
AB
DE
×
×
×
√
√
DE
CD
CE
√
√
A B D 0
B B D d
C A E 1
D d E 1
E F d 1
F d C d
现态 X=0 X=1 输出
次态
(1)做隐含表,寻找相容状态对

## Slide 90
AF CD√
BD DE√
BE BF CD√
DE√
BC AB√
关联比较结果如下:
A
B
C
D
E
B
C
D
E
F
AF
BF
CE
AB
CD
DE
×
×
×
√
√
DE
CD
CE
√
√
BF CD√
CE AF CD√
CF CE√
DF CE√

## Slide 91
所有的相容状态对：
可见隐含表中的所有次态对都相容。由此可得
(2) 作状态合并图，求最大相容类。
(A，B)，(A，F)，(B，C)，(B，D)，(B，E)
(B，F)，(C，D)，(C，E)，(C，F)，(D，E)
(D，F)，(E，F)

## Slide 92
D
E
F
A
B
C
(A，B)，(A，F)，(B，C)
(B，D)，(B，E)，
(B，F)
(C，D)，(C，E)，(C，F)
(D，E)，
(D，F)，(E，F)
由图可见，B、C、D、E、F各点都互有连线，构
成一全互连多边形。所以(B，C，D，E，F)是一个
最大相容类。A、B、F构成一个三角形，所以(A，B，
F)也是一个最大相容类。故最大相容类：(A，B，F)
，(B，C，D，E，F)。
(A,B),(B,C)不能得到(A,C)。不具有传递性

## Slide 93
(3) 作最小化状态表
闭合
覆盖
最大相容类 A B C D E F X=0 X=1
A B F A B F B CD
B C D E F B C D E F ABF CDE
A B D 0
B B D d
C A E 1
D d E 1
E F d 1
F d C d
现态 X=0 X=1 输出
次态
(A，B，F)
(B，C，D，E，F)

## Slide 94
现态 X=0 X=1 输出
次态
A B D 0
B B D d
C A E 1
D d E 1
E F d 1
F d C d
现态 X=0 X=1 输出
次态
由上表可见，(A，B，F)，(B，C，D，E，F)满足
了闭合、覆盖及最小三个条件。
C，D，E，F)，则可得最小化状态表。
如果用状态A'代替(A，B，F)，用状态C'代替(B，
A’ A’,C’ C’ 0
C’ A’ C’ 1

## Slide 95
这样最小化状态表为:
次态
现态 X=0 X=1 输出
A’ d C’ 0
C’ A’ C’ 1
表中X=0时，A'的次态为A'或C'，因为(A，B，F)在
X=0时的次态为B，而B既属于(A，B，F)又属于(B，
C，D，E，F)，所以可以用任意项“d”来表示。

## Slide 96: 6.3.3 状态分配
分配原则：
(1) 在相同输入条件下，同一次态的不同现态应分
配逻辑相邻编码。这样可以保证相应触发器的激励
函数对应的卡诺图中有较多的“1”相邻有利于激
励函数的化简。
(2) 在相邻输入条件下，同一现态的不同次态应分
配逻辑相邻编码。这是因为在激励函数的卡诺图中
，同一现态，相邻输入所对应的方格相邻。该原则
也有利于激励函数的化简。

## Slide 97
有较多的“1”相邻，有利于输出函数的化简。
配逻辑相邻编码。这可使输出函数对应的卡诺图中
(3)在所有输入条件下，同一输出的不同现态应分
当时序电路的状态分配满足原则1和原则2时，电
路的激励方程比较简单；满足原则3时，电路的输出
方程比较简单。这三条原则实际分配时可能会产
生矛盾，此时应按原则1、原则2、原则3的优先顺序
进行分配。
例 : 对下列状态表进行状态分配

## Slide 98
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
A C/0 A/0
B A/0 A/1
C A/0 D/1
D B/1 C/0
由原则1，A、B应分配相邻编码，B、C应分配相邻
编码。
（1）在相同输入条件下，具
有相同次态的现态应分配
逻辑相邻编码。竖看

## Slide 99
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
A C/0 A/0
B A/0 A/1
C A/0 D/1
D B/1 C/0
由原则2，A和C、A和D、B和C应分配相邻编
码。
（2）同一现态在相邻输入
条件下的不同次态应分配逻辑相邻编码。横看

## Slide 100
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
A C/0 A/0
B A/0 A/1
C A/0 D/1
D B/1 C/0
由原则3，B和C应分配相邻编码。
（3）在所有输入条件下，具
有相同输出的现态应分配
逻辑相邻编码。竖、横都看

## Slide 101
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
A C/0 A/0
B A/0 A/1
C A/0 D/1
D B/1 C/0
由原则1，A、B应分配相邻编码，B、C应分配相邻
编码；由原则2，A和C、A和D、B和C应分配相邻编
码；由原则3，B和C应分配相邻编码。
（1）在相同输入条件下，具
有相同次态的现态应分配
逻辑相邻编码。竖看
（2）同一现态在相邻输入
条件下的不同次态应分配逻辑相邻编码。横看
（3）在所有输入条件下，具
有相同输出的现态应分配
逻辑相邻编码。竖、横都看

## Slide 102
A=00 ， B=01 ， C=11 ， D=10 。
所以对上述状态表的一种状态分配方案是：
完成状态分配后的编码状态表如下图：
Q2n+1 Q1n+1 / Z
Q2n Q1n X=0 X=1
次态 / 输出
现态 X=0 X=1
0 0 11/0 00/0
0 1 00/0 00/1
1 1 00/0 10/1
1 0 01/1 11/0
A C/0 A/0
B A/0 A/1
C A/0 D/1
D B/1 C/0
状态相邻的编码是：
格雷码 Gray Code

## Slide 103: 6.3.4 求激励方程和输出方程
例：用J-K触发器和适当的逻辑门实现下列状态
转换表：
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1

## Slide 104
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：翻转、置1
JK(1,d)

## Slide 105
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：翻转、置0
JK(d,1)

## Slide 106
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：翻转、置1
JK(1,d)

## Slide 107
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：保持、置0
JK(0,d)

## Slide 108
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：翻转、置0
JK(d,1)

## Slide 109
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解
JK触发器的状态：保持、置1
JK(d,0)

## Slide 110
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 J2 K2 J1 K1 Z
0 0 0 1 1 1 d 1 d 0
0 0 1 0 0 0 d d 1 0
0 1 0 0 1 d 1 1 d 0
0 1 1 0 0 d 1 d 1 1
1 0 0 0 1 0 d 1 d 0
1 0 1 0 0 0 d d 1 1
1 1 0 1 1 d 0 1 d 0
1 1 1 1 0 d 0 d 1 1
方法一：直接求激励方程
下面用两种方法求解

## Slide 111
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
d
0
d
0
d
0
d
J2
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
d
1
d
0
d
1
d
0
K2

## Slide 112
X
Q2n Q1n
00
01
11
10
0
1
1
d
d
1
d
1
1
d
J1
X
Q2n Q1n
00
01
11
10
0
1
d
1
1
d
1
d
d
1
K1

## Slide 113
X
Q2n Q1n
00
01
11
10
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
Z

## Slide 114
方法二：从状态方程中提取激励方程
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1

## Slide 115
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
Q2n+1
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
Q1n+1
JK（11）：状态翻转
JK触发器：

## Slide 116
J
Q1
Q1
K
J
Q2
Q2
K
CP
X
Z
“1”

## Slide 117: 6.4 典型同步时序电路举例 6.4.1 计数器
( )或下降边沿( )的个数。
工作原理：计加到计数器上的CP脉冲的上升边沿
例1：试设计一个两位的二进制减法计数器，由
输入X控制，X=0状态不变；X=1在CP的作用下作减
法计数。当产生借位时，计数器借位位Z=1，其它
情况Z=0。

## Slide 118
00
01
10
11
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
1、做状态图

## Slide 119
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
2、做状态表
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0

## Slide 120
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
Q2n+1
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
Q1n+1
3、化简

## Slide 121
X
Q2n Q1n
00
01
11
10
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
Z
4、选用T触发器
因T触发器的特征方程为:
所以:

## Slide 122
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
如直接求T1触发器的激励方程：
T触发器的特征方程为:

## Slide 123
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
如直接求T1触发器的激励方程：
T触发器的特征方程为:

## Slide 124
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
如直接求T1触发器的激励方程：
T触发器的特征方程为:

## Slide 125
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
如直接求T1触发器的激励方程：
T触发器的特征方程为:

## Slide 126
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
如直接求T1触发器的激励方程：

## Slide 127
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
类似地，直接求触发器T2的激励方程：
T触发器的特征方程为:

## Slide 128
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
类似地，直接求触发器T2的激励方程：

## Slide 129
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 T2 T1 Z
直接求触发器T1和T2的激励方程：

## Slide 130
5、电路图
T
Q1
Q1
T
Q2
Q2
CP
X
Z

## Slide 131
00
01
10
1/0
1/1
1/0
0/0
0/0
例2：试用JK触发器设计一个三进制可逆计数器。
当X=0时，作加法计数；当X=1时作减法计数。若计
数时产生进位或借位输出Z=1，否则Z=0 。
0/1

## Slide 132
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 0 0 1
0 1 1 d d d
1 0 0 1 0 1
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 d d d
无关状态（11），关系到电路能否自启动。

## Slide 133
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
d
0
0
1
0
1
d
Q2n+1
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
d
0
1
0
0
0
d
Q1n+1
JK触发器：

## Slide 134
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
d
0
0
0
1
1
d
Z
讨论能否自启动，即检查没用到的状态“11”。
X Q2n Q1n Q2n+1 Q1n+1 Z
0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0
采用摩根律，化为与非式
无关状态(11)的次态为有效状态，能自启动.

## Slide 135
圈(即单独圈“1”)。这样：
即在圈输出方程的卡诺图时不把“d”作为“1”来
可见电路可以自启动，但有一次错误输出。这可
以通过修改输出方程来解决。
代入011可见经修改后的输出方程已无错误输出。
“11”状态。
另外还可以在电路中增加开机复位电路，避免进入
X
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
d
0
0
0
1
1
d
Z

## Slide 136
J
Q1
Q1
J
Q2
Q2
CP
X
Z
K
K
RD
RD
C
R
VCC
复位电路
开机，电容C充电，
RD=0
芯片异步工作，RS触发器清0，Q2Q1进入（00）状态

## Slide 137: 6.4.2 集成计数器
例：74LS161(T4161)四位二进制同步加法计数器，
控制功能相同的还有74LS160(集成十进制同步加法
计数器。
1
8
9
16
74LS161
CO
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
LD
CTT
D3
D1
D2
CTP
CP
CR

## Slide 138
1
8
9
16
74LS161
CO
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
LD
CTT
D3
D1
D2
CTP
CP
CR
LD ：预置数控制端
D0、D1、D2、D3 ：预置数输入端
CR：清0端
CP：计数脉冲输入端(上升沿有效)

## Slide 139
1
8
9
16
74LS161
CO
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
LD
CTT
D3
D1
D2
CTP
CP
CR
CTP CTT ：计数器工作状态控制端 （同时为11，加法计数，否则保持）
CO ：进位信号输出端
Q0 ～Q3：计数器状态输出端

## Slide 140
0 d d d d d d d d 0 0 0 0异步清零
CR LD CTP CTT CP D3 D2 D1 D0
功能表：
1 1 0 d d d d d d
1 1 d 0 d d d d d
1 0 d d d3 d2 d1 d0 d3 d2 d1 d0同步置数
1 1 1 1 d d d d 加法计数
保持

## Slide 141
CP
D3 D2 D1 D0
LD
Q3 Q2 Q1 Q0
74LS161
CP
例1：利用预置数法构成模12加法计数器
实现清0：
1011 与非门输出0  LD为0
 配合时钟，置入0000

## Slide 142
LD （时钟上升沿有效）
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0111
1000
1001
1010
0110
1011
采用预置数法，模12加法计数器的计数范围：

## Slide 143
CR
CP
Q3 Q2 Q1 Q0
74LS161
CP
利用反馈归零法构成10进制加法计数器
D3 D2 D1 D0
1010 与非门输出0  CR为0  立即0000
实现清0：

## Slide 144
0100
0101
0011
0110
0010
0111
0001
1000
1001
0000
1010 （不是有效的计数状态）
采用反馈归零法，10进制加法计数器的计数范围：

## Slide 145
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CP
Q0
Q1
Q2
Q3
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 146: 6.4.3 寄存器 Register
寄存器用于存储一组二值代码。其分为基本寄存
器、移位寄存器(单向或双向)。
例1：试设计一个三位串行输入，串行输出的移
位寄存器。输入信号由低位到高位依次进行，输入
端为X，输出为组成寄存器的触发器的最高位。
根据以上要求可直接作出该寄存器的状态图和
状态表。

## Slide 147
000
001
010
011
100
101
110
111
0/
1/
0/
1/
1/
0/
0/
1/
0/
1/
0/
1/
0/
1/
0/
1/
左边最高位是输出
右边最低位是输入

## Slide 148
Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1
Q3n Q2n Q1n X=0 X=1
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1
寄存器数据左移（），最右输入，最左输出

## Slide 149
Q3n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
若要用J-K触发器实现 :
得到 和 的形式

## Slide 150
Q2n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
得到 和 的形式

## Slide 151
Q1n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
得到 和 的形式

## Slide 152
J
Q1
Q1
K
J
Q2
Q2
K
CP
J
Q3
Q3
K
X
并 行 输 出
出
串
行
输
这是什么数据结构？？？
先进先出队列

## Slide 153
若由D触发器实现则
出
串
行
输
D
Q1
Q1
D
Q2
Q2
CP
D
Q3
Q3
X
并 行 输 出

## Slide 154
1
2
3
4
5
CP
6
X
Q1
Q2
Q3
D触发器：在时钟上升沿触发
Q3Q2Q1X，数据左移()，Q1移入，Q3移出
1
1

## Slide 155
例2：设计一个两位串行输入、并行输出双向移
位寄存器。该寄存器有X1和X2两个输入，X1控制移
位方向， X2用于数据输入。当X1=0时，X2向寄存器
高位串行送数，寄存器中的数据从高位移向低位。
当X1=1时， X2向寄存器低位串行送数，寄存器中的
数据从低位移向高位。(用D触发器实现)

## Slide 156
X1 X2
0 0 向高位送0，数据右移（0）
0 1 向高位送1，数据右移（1）
1 0 向低位送0，数据左移（0）
1 1 向低位送1，数据左移（1）
方向，数据

## Slide 157
01
11
10
01
00
10
00
11
11
01
00
01
11
10
00
10
X1 X2
00
11
01
10
X1 X2
0 0 高位送0，0
0 1 高位送1，1
1 0 低位送0，0
1 1 低位送1，1
两位寄存器：四种状态

## Slide 158
Q2n Q1n X1X2=00 X1X2=01 X1X2=11 X1X2=10
Q2n+1 Q1n+1
00
01
10
11
00
10
11
00
11
00
01
11
10
01
01
10
11
00
10
01
X1X2
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
X1 X2
0 0 向高位送0
0 1 向高位送1
1 0 向低位送0
1 1 向低位送1

## Slide 159
Q2n+1
X1X2
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0

## Slide 160
Q1n+1
X1X2
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0

## Slide 161
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP
X1
X2

## Slide 162
例3: 环形计数器 ring counter
激励方程:
状态方程:
D
Q4
Q4
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP

## Slide 163
Q1n+1= Q4n
Q2n+1= Q1n
Q3n+1= Q2n
Q4n+1= Q3n
Q1n Q2n Q3n Q4n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1 Q4n+1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1
状态转换表（1）:

## Slide 164
Q1n+1= Q4n
Q2n+1= Q1n
Q3n+1= Q2n
Q4n+1= Q3n
Q1n Q2n Q3n Q4n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1 Q4n+1
0 0 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 0 0
状态转换表（2）:

## Slide 165
0000
0001
1000
0100
0010
0011
1001
1100
0110
0111
1011
1101
1110
0101
1010
1111
设定此循环为有效循环，不能自启动
只有一个“1”在寄存器中移位
⑤
④
③
②
①
Notes: 1个有效循环（只有1个“1”在触发器中移位），5个无效循环（不能自启动的原因）

## Slide 166
0001
1000
0100
0010
设定此循环为有效循环，不能自启动
只有一个“1”在寄存器中移位
N个触发器可计数的状态为N个
环形计数器 ring counter
D
Q4
Q4
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP

## Slide 167
由于上述电路不能自启动,故必须通过修改激励
方程来实现自启动(先切断Q4到D1的反馈线）。
D
Q4
Q4
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP
电路存在无效循环，不能自启动。

## Slide 168
可以直接扩充状态表，得到D1的值。（见前面介绍的直接求激励值的方法：根据现态和次态的对应关系，直接求出激励的值。）
破坏无效循环的状态转换：将无效循环的激励D1改为“0”（原来的值为“1”），则它们不能进入无效循环的次态。
激励端D1=1，只能对应有效循环的现态（“0001”）。
对于无效循环5（“0000”），D1=1，移入1个“1”，就能进入有效循环。
重新求D1的激励方程时，将修改D1后的现态（“0000”），与有效循环的现态（“0001”），进行合并。保证得到正确的次态。

## Slide 169
Q1n Q2n Q3n Q4n D1
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 0
0 0 1 1 0
1 1 1 0 0
1 1 1 1 0
0011
1001
1100
0110
0101
1010
0000
1111
1011
0111
1101
1110
0 1 0 1 0
修正D1的状态表，将无效循环①②③④中的状态去掉（ D1真值改为0），将无效循环⑤中的状态包含进来（ D1真值改为1）。
⑤
④
③
②
①
有效循环
Notes: 可以直接扩充状态表，得到D1的值。（见前面介绍的直接求激励值的方法：根据现态和次态的对应关系，直接求出激励的值。）
破坏无效循环的状态转换，将无效循环的激励D1改为“0”（原来的值为“1”），则它们不能进入无效循环的次态。
激励端D1=1，只能对应有效循环的现态（“0001”）。
对于无效循环5，D1=1，移入1个“1”，就能进入有效循环。
重新求D1的激励方程时，将修改D1后的现态（“0000”），与有效循环的现态（“0001”），进行合并。保证得到正确的次态。

## Slide 170
0001
1000
0100
0010
有效循环
（1）去掉：无效循环①中的0011和1001状态，无效循环②中的0101状态，无效循环③中的0111，1011和1101状态，无效循环④中的1111状态。
（3）作D1的卡诺图，只包含0000状态和0001状态。
（2）包含无效循环⑤中的0000状态。

## Slide 171
D1
Q1nQ2n
Q3nQ4n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
作卡诺图，修改D1的激励方程

## Slide 172
D
Q4
Q4
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP
能自启动的电路

## Slide 173
1
2
3
4
5
CP
6
7
8
9
Q1n
Q2n
Q3n
Q4n
0001
1000
0100
0010
Q4n
Q3n
Q2n
Q1n

## Slide 174
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP
例4 : 扭环计数器 twisted-ring counter
激励方程:
状态方程:

## Slide 175
Q1n Q2n Q3n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
状态转换表:

## Slide 176
Q1n Q2n Q3n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
000
100
110
111
011
001
101
010
无效循环
有效循环

## Slide 177
000
100
110
111
011
001
有效循环
设定此循环为有效循环。N个触发器可计数的状态为2N个。但不能自启动。
扭环计数器 twisted-ring counter
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP

## Slide 178
故译码时不会产生译码尖峰。
特点：任意两个相邻码组之间只有一位发生改变，
同样，由于有无效循环存在，故可以通过修改反
馈函数使电路能开机后自动进入有效循环。
见下面修改激励方程的方法：
000
100
110
111
011
001
有效循环

## Slide 179
可以直接扩充状态表，得到D1的值。（见前面介绍的直接求激励值的方法：根据现态和次态的对应关系，直接求出激励的值。）
破坏无效循环的状态转换：将无效循环的激励D1改为“0”（原来的值为“1”），则它们不能进入无效循环的次态。
激励端D1=1，只能对应有效循环的现态（ “000”、“100”、“110” ）。

## Slide 180
Q1n Q2n Q3n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1 D1 D2 D3
0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1
根据
，使D1=1的Q1nQ2nQ3n状态为：
000，010，100，110。
而状态010属于无效循环，将它从D1的状态表中删除。
101
010
无效循环
Notes: 可以直接扩充状态表，得到D1的值。（见前面介绍的直接求激励值的方法：根据现态和次态的对应关系，直接求出激励的值。）
破坏无效循环的状态转换，将无效循环的激励D1改为“0”（原来的值为“1”），则它们不能进入无效循环的次态。
激励端D1=1，只能对应有效循环的现态（“000”、“100”、“110”）。

## Slide 181
Q1n Q2n Q3n Q1n+1 Q2n+1 Q3n+1 D1 D2 D3
0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1
作卡诺图，修改D1的激励方程

## Slide 182
Q1n
Q2nQ3n
00
01
11
10
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
D1
D
Q3
Q3
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
CP

## Slide 183
例5 : 最大长度移位寄存器型计数器
指计数长度为N=2n-1的移位寄存器型计数器。又
称反馈移位寄存器。其反馈逻辑由异或门组成。
移位寄存器位数n 反馈逻辑
7
6
5
4
3

## Slide 184
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
D
Q0
Q0
CP
=1

## Slide 185
Q0n Q1n Q2n Q0n+1 Q1n+1 Q2n+1
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1

## Slide 186
011
111
110
101
010
100
001
000
可见有效计数循环为:
Q0n Q1n Q2n Q0n+1 Q1n+1 Q2n+1
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1
由于多个0的异或是0。所以全0状态始终为全0，是无效循环。则n个触发器，计数的状态为N=2n-1个。但不能自启动。

## Slide 187
可以直接扩充状态表，得到D0的值。（见前面介绍的直接求激励值的方法：根据现态和次态的对应关系，直接求出激励的值。）
激励端D0=1，只能对应有效循环的现态。
对于无效循环（“000”），D0=1，移入1个“1”，就能进入有效循环。
根据激励值D0的改变，修改Q0次态的值。
重新求状态方程（Q0次态）时，将修改后的现态（“000”），与有效循环的现态，进行合并。保证得到正确的状态方程。

## Slide 188
因为状态“000”为无效循环故修改状态表为:
Q0n Q1n Q2n Q0n+1 Q1n+1 Q2n+1
0 0 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1

## Slide 189
Q0n
Q1nQ2n
00
01
11
10
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
Q0n+1

## Slide 190
D
Q2
Q2
D
Q1
Q1
D
Q0
Q0
CP
&
=1
&

## Slide 191: 6.4.4 集成寄存器
例：74LS194四位双向移位寄存器
1
8
9
16
74LS194
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
M1
D3
D1
D2
DSL
CP
CR
M0
DSR

## Slide 192
D0、D1、D2、D3 ：并行数据输入端
CR：清0端
CP：计数脉冲输入端(上升沿有效)
1
8
9
16
74LS194
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
M1
D3
D1
D2
DSL
CP
CR
M0
DSR

## Slide 193
Q0、Q1、Q2、Q3 ：并行数据输出端
1
8
9
16
74LS194
D0
VCC
Q3
Q1
Q2
Q0
M1
D3
D1
D2
DSL
CP
CR
M0
DSR
DSR和DSL分别是右移和左移串行数据输入端
M1、M0 ：工作方式控制端 （01右移，10左移，11置数，00保持）

## Slide 194
0 d d d d d d d d d 0 0 0 0
CR M1 M0 DSR DSL CP D0 D1 D2 D3
1 0 1 0 d d d d d 0
1 0 1 1 d d d d d 1
1 d d d d 0 d d d d
1 1 0 d 1 d d d d 1
1 1 0 d 0 d d d d 0
1 0 0 d d d d d d d
1 1 1 d d d0 d1 d2 d3 d0 d1 d2 d3
M1M0
01右移，10左移，11置数，00保持
清零
上升沿
置数
保持
1
0
1
0

## Slide 195
例：利用74LS194四位双向移位寄存器构成模4
计数器。计数状态Q0Q1Q2Q3的变化序列为：
1100 0110 0011 1001
先令工作方式控制端M1M0=11，在时钟作用下，将寄存器置数为1100，再使M1M0=01，在时钟作用下右移循环计数。
CP
D0 D1 D2 D3
Q0 Q1 Q2 Q3
74LS194
CP
DSR
M1
M0
“1”
控
制
Q3位移出，
移入Q0位。

## Slide 196: 6.4.5 序列发生器
序列，就是一种按预定图样排列的0，1脉冲串，
序列脉冲广泛用于计算机通信，雷达及遥测遥控
等电子系统中，用以增加信号传输的保密性和抗
干扰性。
产生脉冲序列的方法很多，这里介绍常用的几
种。
例1：用计数器加适当的输出组合电路构成序列
信号发生器(11110000序列）。

## Slide 197
Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
0 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0
根据状态转换表画出卡诺图可求得以下状态方程
和输出方程：
把要产生的序列作为整个计数器电路的输出，
如下面的状态转换表。

## Slide 198
Q3n
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
Q3n+1
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
Q2n+1
Q3n

## Slide 199
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
Q1n+1
Q2nQ1n
00
01
11
10
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
Z
Q3n
Q3n

## Slide 200
J
Q1
Q1
K
J
Q2
Q2
K
J
Q3
Q3
K
CP
Z
1

## Slide 201
例2：用集成计数器和数据选择器来产生序列
11110000。
Q3
Q2
Q1
Q0
D3
D2
D1
D0
74161
CP
LD
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
A2
A1
A0
Y
74151
F
CP
1
1
1
1
0
0
0
0
Q2Q1Q0=111，置数000
计数范围：000-111
计数结果作为
数据选择器的
地址（8选1）

## Slide 202: 6.4.6 序列检测器
用于对串行随机序列信号进行检测，从中识别某
种特定的序列。
设计序列检测器必须明确:
(1)检测什么样的特定序列，如“101”序列；
(2)检测到特定序列后，输出“1”标志还是“0”
标志；
(3)给定序列是否可以首尾重叠。

## Slide 203
例：试用JK触发器设计一个串行“111”序列检测
X：0110111111101011110101
Y：0000001111100000110000
设：S0表示未收到第一个有效输入“1”
S1表示收到第一个有效输入“1”
S2表示收到第二个有效输入“1”
S3表示收到第三个或三个以上有效输入“1”
器(可重叠)

## Slide 204
S0
S1
S2
S3
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
1/1
0/0
作状态转换图：

## Slide 205
次态/输出
现态 X=0 X=1
S0 S0/0 S1/0
S1 S0/0 S2/0
S2 S0/0 S3/1
S3 S0/0 S3/1
作状态转换表：
S2和S3等效

## Slide 206
得简化后的状态图。
检查状态图或状态表，可见S2和S3等效。故省去S3
S0
S1
S2
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1

## Slide 207
若分配S0=00 S1=01 S2=10 S3=11 则得下表 :
X Q1n Q0n Q1n+1 Q0n+1 Y
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 1 1 d d d
1 0 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 1
1 1 1 d d d
00
01
10
1/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/1

## Slide 208
X
Q1nQ0n
00
01
11
10
0
1
0
d
1
1
0
0
0
d
Q1n+1
X
Q1nQ0n
00
01
11
10
0
1
0
d
0
0
0
0
1
d
Q0n+1
选用J-K触发器，根据其特征方程，故在圈卡诺圈时，保留现态及现态的非。

## Slide 209
X
Q1nQ0n
00
01
11
10
0
1
0
d
0
1
0
0
0
d
Y
0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0
检查自启动情况：
X Q1n Q0n Q1n+1 Q0n+1 Y
（1）避免误输出，故只圈1
（2）如采用开机复位电路， 则可圈无关项
讨论能否自启动，即检查没用到的状态“11”。
能自启动！

## Slide 210
J
Q0
Q0
K
J
Q1
Q1
K
CP
X
Y

## Slide 211
J
Q0
RD
K
J
Q1
Q1
K
CP
X
Y
Q0
RD
C
R
VCC
采用开机复位电路

## Slide 212: 6.4.7 代码检测器
例：试用D触发器设计一个代码检测器，它接收
串行的二进制代码，输入代码每三位为一组，当连
续输入的三位代码为“011”时，电路输出“1”，
否则输出为“0”。每次判别后电路都返回起始状
态，准备接收下一组代码。
代码检测器检测的对象是依次输入的指定代码。
检测时应按各代码的规定进行分组，组与组之间不
能混淆(即不能重叠)。否则为序列检测器。

## Slide 213
A
B
0/0
C
1/0
D
0/0
E
1/0
F
0/0
G
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0
由图可见:状态D、F、G是等效的。故可以消去F
和G ，得以下化简后的状态图：
1、做状态图和状态表

## Slide 214
D
A
B
C
0/0
1/0
E
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
A
B
0/0
C
1/0
D
0/0
E
1/0
F
0/0
G
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
0/0
1/0

## Slide 215
可见由三级触发器即可完成。A、B、C、D、E按
自然二进制数分配的代码为：000 001 010 011
100 。
011
000
001
010
0/0
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
100
0/0
1/0
1/0
D
A
B
C
0/0
1/0
E
0/0
1/0
0/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0

## Slide 216
X Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
000
010
001
100
011
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
1/0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 d d d d
0 1 1 0 d d d d
0 1 1 1 d d d d

## Slide 217
X Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
000
010
001
100
011
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
1/0
1/0
1/1
0/0
1/0
1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 0 1 d d d d
1 1 1 0 d d d d
1 1 1 1 d d d d

## Slide 218
Q3n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
d
d
d
0
0
0
0
0
0
1
0
d
d
d
0

## Slide 219
Q2n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
d
d
d
1
0
1
0
0
1
0
1
d
d
d
0

## Slide 220
Q1n+1
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
0
d
d
d
1
0
1
0
0
0
0
1
d
d
d
1

## Slide 221
Z
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
1
d
d
d
0
0
0
0
0
0
0
0
d
d
d
0

## Slide 222
检查电路能否自启动：
X Q3n Q2n Q1n Q3n+1 Q2n+1 Q1n+1 Z
0 1 0 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1
检查无关状态的次态和输出
次态均为
有效状态，
能自启动！

## Slide 223: .
可见：电路能自启动。但有错误输出，这可修
改输出方程使 来解决。
Z
XQ3n
Q2nQ1n
00
00
01
01
11
11
10
10
1
d
d
d
0
0
0
0
0
0
0
0
d
d
d
0

## Slide 224: .
需要判断电路能否自启动的原因：
（1）存在无效循环；
（2）存在无关状态（其次态为d）。
判断方法：
在状态方程中，根据输入的各种取值，
检查无关状态，
其次态如果均为有效状态，则能自启动。
解决方法：
根据状态转换表，作卡诺图，修改激励方程。

## Slide 225
判断方法：
根据输入的各种取值，针对无关状态，
计算输出方程的值，
如果输出值为1，则有输出错误 。
产生输出错误的原因：
求输出方程时，圈入了无关项（d）。
解决方法：
不要圈入无关项（d），重新求输出方程。