## Slide 1: 第七章 硬件描述语言Verilog
7.1 Verilog语言的特点
7.2 Verilog基本语法
7.3 Verilog操作符
7.4 逻辑门的Verilog实现
7.5 组合逻辑电路的Verilog实现
7.6 触发器的Verilog实现
7.7 时序逻辑电路的Verilog实现

## Slide 2
知识要点
1、Verilog的数据流级描述
2、Verilog的门级描述

## Slide 3
7.1 Verilog语言的特点
电路行为的先后顺序通过时钟节拍顺序来体现。
Verilog是一种硬件编程语言HDL，是为了产生实际的硬件电路，对硬件电路的一种仿真方法。
电路是并行工作的（只要电源接通，所有电路都同时工作），因此，Verilog的module内的描述语句都是并发执行的。

## Slide 4
7.2 Verilog基本语法
7.2.1 标识符
Verilog HDL中的标识符由任意的字母、数字、$符和下划线组成。
标识符的第一个字符必须是字母或者下划线。
标识符是区分大小写的。
例如，count和COUNT是不同的。

## Slide 5
7.2.2 数值和常数
Verilog HDL有4种基本数值：
0：逻辑0或“假”；
1：逻辑1或“真”；
x或X：未知；
z或Z：高阻。

## Slide 6
（1）整型数
整型数有两种形式
十进制数格式
带有一个可选的+或-操作符的数字序列。
Verilog有3种类型的常数：整型数、实数和字符串。

## Slide 7
基数格式
基数格式的整数：
<位宽><’[s或S]进制><数值>
其中，位宽是用二进制表示的位数，位宽可以采用缺省位宽；s或S表示有符号数；进制为二、八、十和十六进制。
8’b10101100 //位宽为8的二进制数10101100
8’ha2 //位宽为8的十六进制数10100010
6’so72 //位宽为6的有符号八进制数111010，它是十进制下的-6
4’d-4 //非法：数值不能为负
(2+3)’b10 //非法：位宽不能用表达式表示

## Slide 8
6’so72
//位宽为6的有符号八进制数111010，
//它是十进制下的-6
补码：111010
取反：100101
末尾加1（原码）：100110
十进制下的：-6

## Slide 9
若定义的位宽比常量指定的位宽大，对于无符号数则在数的左边填0补齐，对于有符号数则在左边填符号位补齐，但如果数最左边一位是x或z，则相应地在左边填x或z补齐，例如：
10’b10 //左边填0占位，0000000010
10’bx0x1 //左边填x占位，xxxxxxx0x1
8’sb101101 //左边填符号位占位，11101101
若定义的位宽比常量指定的位宽小，则最左边多余的位将被截断，例如：
3’b110010011 //等同于3’b011
5’h0FFF //等同于5’h1F
3’sb10100 //等同于3’sb100

## Slide 10
（2）实数
在Verilog中，实数有两种形式：十进制表示法和科学计数法。
十进制表示法
例如，12.56、1.345、1234.5678。
科学计数法
例如，1.56E2、5E-3

## Slide 11
用反斜杠（\）字符来表示特殊字符。
例如：
\n 表示换行符
\t 表示制表符
\\ 表示反斜杠（\）本身
\” 表示双引号字符（”）
（3）字符串
在Verilog中，字符串由双引号内的字符序列组成。

## Slide 12
Verilog的两大数据类型
(1)线网类型。nets表示物理连线。线网的缺省值为Z。最常用的是wire型。Verilog模块中的输入/输出信号类型缺省时，自动定义为wire型。
(2)寄存器类型。register表示存储单元。寄存器类型的变量的缺省值为X。最常用的是reg型。
7.2.3 数据类型及变量

## Slide 13
wire型变量：
wire [n-1:0] 变量名1, 变量名2, …, 变量名n;
例1：wire a,b;
定义了两个1位的wire型变量a,b。
例2：wire[7:0] databus;
定义了8位宽度的数据总线。
reg型变量：
reg [n-1:0] 变量名1, 变量名2, …, 变量名n;
例1：reg a,b; //定义了两个一位的reg型变量a,b
例2：reg [7:0] data //定义data为8位宽的数据

## Slide 14
7.2.4 Verilog的模块结构
Verilog的基本设计单元是模块（module）。
1、模块的定义
module 模块名（端口列表）；
端口定义；
中间变量定义；
程序主体；
endmodule

## Slide 15
2、Verilog的注释和标识符
(1)注释要用“/*”与“*/”，或在注释前用“//”。
(2)标识符可用英文及下划线，标识符的开始不可用数字，大小写有区别。

## Slide 16
7.3 Verilog的操作符
7.3.1 算术操作符
Verilog支持6种算术操作符：
加法（+）、减法（-）、乘法（*）、除法（/）、取模（%）和幂运算（**）。

## Slide 17
整数除法（/）截断任何小数部分
例如：7/4的运算结果为1
取模（%）操作符求出与第一个操作符符号相同的余数
例如：7%4的运算结果为3，-7%4的运算结果为-3
算术操作符中任意操作数中只要有一位为x或z，则整个运算结果为x
例如：’b10x1+’b01111的运算结果为不确定数’bxxxxx。

## Slide 18
7.3.2 关系操作符
Verilog支持4种关系操作符：大于（>）、小于（<）、大于等于（>=）、小于等于（<=）。
关系操作符对两个操作数逐位进行比较，其结果为真（值为1）或假（值为0）；若操作数中有一位为x或z，则结果为x。
例如：
23 > 25 //结果为假（值为0）
52 < 16’hxFF //结果为x

## Slide 19
若操作数的位宽不同，如果所有操作数都是无符号数，则位宽较小的操作数需在高位填0补齐；如果所有操作数都是有符号数，则位宽较小的操作数需在高位填符号位补齐。
例如：’b1000 >= ’b01110 //等同于’b01000 >= ’b01110，结果为假（值为0）
4’sb1011 <= 8’sh1A //等同于8’sb11111011 <= 8’sb00011010，结果为真（值为1）
若表达式中有一个操作数是无符号数，则该表达式的其余操作数都被当作无符号数处理，
例如：(4’sd9 * 4’d2) < 4 //等同于18 < 4，结果为假（值为0）

## Slide 20
7.3.3 等价操作符
逻辑相等（= =）
逻辑不等（!=）
全等（= = =）
非全等（! = =）
等价操作符对两个操作数逐位进行比较，对于逻
辑相等（= =）和逻辑不等（!=）的比较结果是真
（值为1）或假（值为0），若操作数中有一位为x
或z，则结果为x。而对于全等（= = =）和非全等
（! = =），则是将x或z当作数值严格地按字符值进行比较的，因此其结果
不是1就是0，没有未知的情况。

## Slide 21
7.3.4 位操作符
取反（~）
与（&）
或（|）
异或（^）
同或（^~或~^）
位操作符对输入的操作数进行逐位操作。
例如：假设a = ’b0110，b = ’b0100，则a | b = ’b0110，a & b = ’b0100。

## Slide 22
7.3.5 逻辑操作符
逻辑与（&&）
逻辑或（| |）
逻辑非（！）
如果操作数中没有x或z，则逻辑操作的结果是1位宽的布尔值（0或1）；
如果操作数中有x或z，则逻辑操作的结果是1位宽的x。
逻辑操作符与位操作符不同，通常逻辑操作符用于连接布尔表达式，而位操作符用于电路信号的连接。例如：
(a = = b) && (( c != d) | | (e > 10)) //连接三个布尔表达式

## Slide 23
7.3.6 缩减操作符
缩减与（&）：只要操作数中任意一位的值为0，则操作的结果便为0；只要操作数中任意一位的值为x或z，则操作的结果便为x；否则其操作结果为1。
缩减与非（~ &）：对缩减与的操作结果求反便可以得到缩减与非的操作结果。
缩减或（|）：只要操作数中任意一位的值为1，则操作的结果便为1；只要操作数中任意一位的值为x或z，则操作的结果便为x；否则其操作结果为0。

## Slide 24
7.3.6 缩减操作符
缩减或非（~ |）：对缩减或的操作结果求反便可以得到缩减或非的操作结果。
缩减异或（^）：只要操作数中任意一位的值为x或z，则操作的结果便为x；若操作数中有偶数个1，则操作的结果为0；否则其操作结果为1。
缩减同或（~ ^或^ ~）：对缩减异或的操作结果求反便可以得到缩减同或的操作结果。
例如：| ’b0110 //操作结果为1
& ’b0100 //操作结果为0
~ ^ ’b0110 //操作结果为1
^ 4’b01x0 //操作结果为x

## Slide 25
7.3.7 移位操作符
逻辑左移（<<）
逻辑右移（>>）
算术左移（<<<）
算术右移（>>>）
移位操作符将位于操作符左侧的操作数向左或右移位，移位的次数由右侧的操作数决定。例如：
8’b00010111 >> 2 //移位结果为8’b00000101
8’b00010111 << 2 //移位结果为8’b01011100
8’b00010111 >>> 4 //移位结果为8’b00000001
8’b00010111 <<< 4 //移位结果为8’b01110000
4’sb1011 >>>2 //移位结果为4’sb1110

## Slide 26
7.3.8 条件操作符
在Verilog HDL中，条件操作符根据条件表达式的值从两个表达式中选择一个表达式，语句的格式如下：
条件表达式？表达式1 : 表达式2;
若条件表达式的值为真，则选择表达式1；若条件表达式的值为假，则选择表达式2；
若条件表达式的值为x或z，则先计算表达式1和表达式2的值，然后逐位比较计算结果，如果相等，则该结果为最后结果，否则结果为x。
例如：wire [2:0] student = marks > 18? grade_a : grade_b;执行该条件操作符时，先计算条件表达式marks > 18，若为真，则student = grade_a，若为假，则student = grade_b

## Slide 27
7.3.9 拼接和复制操作符
在Verilog中，拼接操作符用花括号{}表示，通过拼接操作符可以将多个操作数拼接在一起，组成一个操作数，拼接操作符的每个操作数必须有确定的位宽条件。
拼接操作符的用法
将各个操作数用花括号扩起来，每个操作数之间用逗号隔开，操作数类型可以是线网类型或者寄存器类型；
如果需要多次重复拼接同一个操作数，可以使用常数表示需要重复拼接的次数。

## Slide 28
7.4 逻辑门的Verilog实现
(1)Verilog的门级描述
在Verilog中有8种内置门语句：and、nand、or、nor、xor、xnor、buf、not。其中：
and是与门语句；nand是与非门语句；
or是或门语句；nor是或非门语句；
xor是异或门语句；xnor是同或门语句；
buf是缓冲器语句，not是非门语句。

## Slide 29
(2)Verilog的数据流级描述
使用数据流级语句assign和位运算符设计；
位运算符有：&、︳、~、 ˆ(异或)、~ˆ（同或）。

## Slide 30
1、与门
B
F
模块AND_G
A
module AND_G(A, B, F);
input A, B;
output F;
and U1(F, A, B);
endmodule
方法一
方法二
module AND_G (A,B,F);
input A,B;
output F;
assign F=A&B；
endmodule

## Slide 31
2、或门
B
F
模块OR_G
A
module OR_G (A,B,F);
input A,B;
output F;
or U2 (F,A,B);
endmodule
方法一
方法二
module OR_G (A,B,F);
input A,B;
output F;
assign F=A|B；
endmodule

## Slide 32
3、非门
module NOT_G (A,F);
input A;
output F;
not U3 (F,A);
endmodule
方法一
方法二
module NOT_G (A,F);
input A;
output F;
assign F=~A;
endmodule
F
模块NOT_G
A

## Slide 33
4、与非门
module NAND_G(A,B,F);
input A,B;
output F;
nand U4(F,A,B);
endmodule
方法一
方法二
module NAND_G(A,B,F);
input A,B;
output F;
assign F= ~(A & B);
endmodule
B
F
模块NAND_G
A

## Slide 34
5、或非门
module NOR_G (A,B,F);
input A,B;
output F;
nor U5 (F,A,B);
endmodule
方法一
方法二
module NOR_G (A,B,F);
input A,B;
output F;
assign F= ~(A | B);
endmodule
B
F
模块NOR_G2
A

## Slide 35
6、缓冲器
module BUF_G (A,F);
input A;
output F;
buf U6 (F,A);
endmodule
方法一
方法二
module BUF_G (A,F);
input A;
output F;
assign F=A;
endmodule
F
模块BUF_G
A

## Slide 36
7、与或非门
module ANDORNOT_G(A, B, C, D, F);
input A, B, C, D;
output F;
wire AandB, CandD;
and U1(AandB, A, B);
and U2(CandD, C, D);
nor U3(F, AandB, CandD);
endmodule
方法一
A
B
C
D
F

## Slide 37
7、与或非门
module ANDORNOT_G(A, B, C, D, F);
input A, B, C, D;
output F;
assign F = ~ ((A&B)|(C&D));
endmodule
方法二
A
B
C
D
F

## Slide 38
7.5 组合逻辑电路的Verilog实现
4选1数据选择器
数据比较器
编码器
译码器

## Slide 39
7.5.1 4选1数据选择器(MUX)
module MUX4_1(Y,D0,D1,D2,
input D0,D1,D2,D3;
output Y;
input A0,A1;
方法一：数据流级描述
endmodule
assign Y=((~A1)&(~A0)&D0)|((~A1)&A0&D1)
|(A1&(~A0)&D2)|(A1&A0&D3);
D3,A0,A1);

## Slide 40
module MUX4_1(Y,D0,D1,D2,D3,A0,A1);
input D0,D1,D2,D3;
output Y;
input A0,A1;
方法二：门级描述
endmodule
not U1(A0n,A0);
wire A0n,A1n,and1,and2,and3,and4;
and U3(and1,A1n,A0n,D0);
not U2(A1n,A1);
and U4(and2,A1n,A0,D1);
and U5(and3,A1,A0n,D2);
and U6(and4,A1,A0,D3);
or U7(Y,and1,and2,and3,and4);

## Slide 41
方法三：行为级描述
initial
begin
语句块;
end
1、initial过程块
在0时刻开始执行，只执行一次。
always@(敏感事件表)
begin
语句块;
end
2、always过程块
在0时刻开始无限循环，反复执行。

## Slide 42
分支语句
if (条件表达式1) 语句1；
else if (条件表达式2) 语句2;
……
else 语句n；
1、if_else语句
case (控制表达式)
分支项表达式1： 语句1;
分支项表达式2： 语句2;
……
default： 语句n；
endcase
2、case语句

## Slide 43
D0
D1
D2
D3
A1
A0
Y
4选1数据选择器有：

## Slide 44
2’b01: Y=D1;
case (A)
2’b00: Y=D0;
endmodule
2’b11: Y=D3;
2’b10: Y=D2;
endcase
方法三：行为级描述
module MUX4_1(Y,D0,D1,D2,D3,A);
input D0,D1,D2,D3;
output reg Y;
input [1:0] A;
always@(D0 or D1 or D2 or D3 or A)
使用case语句实现

## Slide 45
使用if_else语句实现
if (A==2’b00) Y=D0;
else if(A==2’b01) Y=D1;
endmodule
else Y=D3;
else if(A==2’b10) Y=D2;
module MUX4_1(Y,D0,D1,D2,D3,A);
input D0,D1,D2,D3;
output reg Y;
input [1:0] A;
always@(D0 or D1 or D2 or D3 or A)

## Slide 46
7.5.2 数据比较器
4位二进制数据比较器，输入和输出之间的逻辑关系为：
功能框图

## Slide 47
4位二进制数据比较器的行为级描述：
module COMP(A, B, LG, EQ, SM);
input [3:0] A, B;
output reg LG, EQ, SM;
always @(A or B)
if (A > B)
begin
LG = 1;
EQ = 0;
SM = 0;
end
else if (A == B)
begin
LG = 0;
EQ = 1;
SM = 0;
end
else
begin
LG = 0;
EQ = 0;
SM = 1;
end
endmodule

## Slide 48
7.5.3 编码器
功能框图
4线-2线编码器（注意：编码输入高电平有效）。
编码输入 |  |  |  | 编码输出 | 
I3 | I2 | I1 | I0 | Y1 | Y0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 49
4线-2线编码器的行为级描述
module ENC4_2(I, Y);
input [3:0] I;
output reg [1:0] Y;
always @(I)
case (I)
4’b0001: Y = 2’b00;
4’b0010: Y = 2’b01;
4’b0100: Y = 2’b10;
4’b1000: Y = 2’b11;
endcase
endmodule

## Slide 50
7.5.4 译码器
3线-8线译码器
功能框图

## Slide 51
3线-8线译码器（注意：输出低电平有效）
译码输入 |  |  | 译码输出 |  |  |  |  |  |  | 
A2 | A1 | A0 | Z7 | Z6 | Z5 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 52
3线-8线译码器的行为级描述
module DEC3_8(IN, OUT);
input [2:0] IN;
output reg [7:0] OUT;
always @(IN)
case (IN)
3’b000: OUT = 8’b11111110;
3’b001: OUT = 8’b11111101;
3’b010: OUT = 8’b11111011;
3’b011: OUT = 8’b11110111;
3’b100: OUT = 8’b11101111;
3’b101: OUT = 8’b11011111;
3’b110: OUT = 8’b10111111;
3’b111: OUT = 8’b01111111;
endcase
endmodule

## Slide 53
7.6 触发器的Verilog实现
维持阻塞D触发器
集成D触发器
边沿型JK触发器
集成JK触发器

## Slide 54
variable-name = expression;
variable-name <= expression;
阻塞赋值和非阻塞赋值
阻塞赋值（立即赋值）：阻塞了在同一always
程序块中后续过程语句的执行。
非阻塞赋值（迟后赋值）：允许always程序块
继续执行。

## Slide 55
variable-name = expression;
variable-name <= expression;
阻塞赋值和非阻塞赋值
非阻塞赋值首先进行右边项的计算，但却不将结果赋值给左边，等到always程序块结束后，经一个无穷小的延时完成赋值。所以，该程序块其余部分使用的是左边的旧值。
阻塞赋值是赋值完后才进行下一条语句。

## Slide 56
7.6.1维持阻塞D触发器
逻辑符号
时钟CLK上升沿，特征方程为：
module D_ff (D, CLK, Q, Qn);
input D, CLK;
output reg Q, Qn;
always @(posedge CLK)
//posedge表示上升沿
begin
Q <= D;
Qn <= ~D;
end
endmodule

## Slide 57
7.6.2 集成D触发器
逻辑符号
异步置1端Set：
如果Set = 0，则Q = 1。
异步清0端Reset：
如果Reset = 0，则Q = 0。

## Slide 58
集成D触发器的行为级描述
module D_Int_ff (D, CLK, Q, Qn, Set, Reset);
input D, CLK, Set, Reset;
output reg Q, Qn;
always @(posedge CLK or negedge Reset or negedge Set)
if (!Set)
begin
Q <= 1’b1;
Qn <=1’b0;
end
else if (!Reset)
begin
Q <= 1’b0;
Qn <= 1’b1;
end
else
begin
Q <= D;
Qn <= ~D;
end
endmodule

## Slide 59
7.6.3 边沿型JK触发器
逻辑符号
时钟输入端CLK下降沿：
如果JK为00时，则状态保持；
如果JK为01时，则Q = 0，
如果JK为10时，则Q = 1，
如果JK为11时，则状态翻转。特征方程为：

## Slide 60
在Verilog的module中，所有描述语句并发执行。
缺省的变量类型是wire型。
wire型的变量，在assign语句中赋值。
reg型的变量，在always语句中赋值。

## Slide 61
边沿型JK触发器的行为级描述
module JK_ff (J, K, CLK, Q, Qn);
input J, K, CLK;
output Q, Qn;
reg Q;
assign Qn = ~Q;
always @(negedge CLK)
//negedge表示下降沿
case ({J, K}) //用拼接操作符{}将J和K拼//接在一起
2’b00: Q <= Q;
//当JK组合为00时，则触发//器状态保持不变
2’b01: Q <= 0; //当JK组合为01时，则触发//器清0
2’b10: Q <= 1; //当JK组合为10时，则触发//器置1
2’b11: Q <= ~Q; //当JK组合为11时，则触发//器状态翻转
endcase
endmodule

## Slide 62
7.6.4 集成JK触发器
逻辑符号
异步置1输入端Set：
如果Set = 0，则Q = 1。
异步清0输入端Reset：
如果Reset = 0，则Q = 0。
J
Q
Q
CP
SD
RD
K

## Slide 63
集成JK触发器的行为级描述
module JK_Int_ff (J, K, CLK, Q, Qn, Set, Reset);
input J, K, CLK, Set, Reset;
output Q, Qn;
reg Q;
assign Qn = ~Q;
always @(negedge CLK or negedge Reset or negedge Set)
if (!Set)
Q <= 1;
else if (!Reset)
Q <= 0;
else
case ({J, K})
2’b00: Q <= Q;
//当JK组合为00时，则触发器//状态保持不变
2’b01: Q <= 0;
//当JK组合为01时，则触发器//清0
2’b10: Q <= 1;
//当JK组合为10时，则触发器//置1
2’b11: Q <= ~Q;
//当JK组合为11时，则触发器//状态翻转
endcase
endmodule

## Slide 64
7.7 时序逻辑电路的Verilog实现
移位寄存器
计数器
序列检测器

## Slide 65
7.7.1 移位寄存器
4位左移寄存器，在时钟CP上升沿，将数据左移一位，然后在最低位填上数据输入端x的值。
出
串
行
输
D
Q1
Q1
D
Q2
Q2
CP
D
Q3
Q3
X
并 行 输 出
4位左移寄存器的逻辑电路图
D
Q4
Q4

## Slide 66
4位左移寄存器的行为级描述
4位左移寄存器的功能表
module left_shifter(x, CP, Q);
input x, CP;
output reg [3:0] Q;
always @(posedge CP)
begin
Q = Q << 1;
//并行输出数据左移1位
Q[0] = x;
//输入数据送入最低位
end
endmodule
输入
输出
工作模式
x
CP
1
4
+
n
Q
1
3
+
n
Q
1
2
+
n
Q
1
1
+
n
Q
0
↑
n
Q
3
n
Q
2
n
Q
1
0
左移入
0
1
↑
n
Q
3
n
Q
2
n
Q
1
1
左移入
1

## Slide 67
4位左移寄存器，增加异步清0端clr（低电平有效）后的行为级描述：
module left_shifter_clr(x, CP, clr, Q);
input x, CP, clr;
output reg [3:0] Q;
always @(posedge CP or negedge clr)
if (!clr)
Q = 4’b0000;
//异步清0
else
begin
Q = Q << 1;
//输出信号左移1位
Q[0] = x;
//输入信号送入最低位
end
endmodule

## Slide 68
7.7.2 计数器
4位二进制可异计数器的功能框图
计数器可以累计输入时钟脉冲的个数。

## Slide 69
7.7.2 计数器
4位二进制可异（可加可减）计数器
CLK是时钟（上升沿有效）；
CR是异步清0端（低电平有效）；
LD是同步预置数端（低电平有效）；
D0、D1、D2、D3为预置数据输入端；
UP为计数控制端：
  当UP为1时，表示加法计数；
  当UP为0时，表示减法计数。
Q0、Q1、Q2、Q3为计数器的数据输出端。

## Slide 70
4位二进制可异计数器的行为级描述
4位二进制可异计数器的功能表
module updown_counter(D, CLK, CR, LD, UP, Q);
input [3:0] D;
input CLK, CR, LD, UP;
output reg [3:0] Q;
always @(posedge CLK or negedge CR)
if (!CR)
Q = 0; //异步清0
else if (!LD)
Q = D; //同步置数
else if (UP)
Q = Q+1; //加法计数
else
Q = Q – 1; //减法计数
endmodule
输入 |  |  |  |  |  |  |  | 输出 |  |  |  | 工作模式
CR | LD | CLK | UP | D0 | D1 | D2 | D3 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | 
0 | d | d | d | d | d | d | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 异步清0
1 | 0 | ↑ | d | d0 | d1 | d2 | d3 | d0 | d1 | d2 | d3 | 同步置数
1 | 1 | ↑ | 1 | d | d | d | d | 加 | 法 | 计 | 数 | 加法计数
1 | 1 | ↑ | 0 | d | d | d | d | 减 | 法 | 计 | 数 | 减法计数

## Slide 71
7.7.3 序列检测器
可重叠的“10010”序列检测器的Verilog行为级描述。
采用两个always块。
一个用来实现现态更新，另一个用来实现次态更新。

## Slide 72
可重叠“10010”序列检测器的状态转换图

## Slide 73
module seqdet(datain, clk, reset, dataout);
input datain, clk, reset;
output dataout;
reg [2:0] state_reg,
state_next;
//定义现态和次态
//以下为定义状态转换图中的
//5个状态A、B、C、D、E
localparam A = 3’d0,
B = 3’d1,
C = 3’d2,
D = 3’d3,
E = 3’d4;
//以下为描述电路的输出逻辑
assign dataout = (state_reg = = E && datain = = 1’b0)? 1’b1 : 1’b0;
//以下为描述电路的内部状态
always @(posedge clk or posedge reset)
if (reset)
state_reg <= A;
else
state_reg <= state_next;
//以下为描述电路的次态逻辑
可重叠“10010”序列检测器的行为级描述

## Slide 74
always @(state_reg or datain)
case (state_reg)
A: if (datain = = 1’b0)
state_next = A;
else state_next = B;
B: if (datain = = 1’b0)
state_next = C;
else state_next = B;
C: if (datain = = 1’b0)
state_next = D;
else state_next = B;
D: if (datain = = 1’b0)
state_next = A;
else state_next = E;
E: if (datain = =1’b0)
state_next = C;
else state_next = B;
default: state_next = A;
endcase
endmodule
可重叠“10010”序列检测器的行为级描述