## Slide 1: 第八章 存储器和可编程逻辑器件
8.1 可编程逻辑器件PLD
8.2 只读存储器(ROM)
8.3 随机存储器(RAM)
8.4 现场可编程门阵列（FPGA）

## Slide 2
1.存储器的基本结构：地址译码与存储阵列
3.存储器分类：ROM和RAM的区分
2.存储器的表达：字线与位线的意义
4.使用存储器，进行组合逻辑设计
知识要点

## Slide 3
高密度可编程逻辑器件HDPLD：CPLD、FPGA。
>=1000 gates
GAL。(<1000 gates)
低密度可编程逻辑器件LDPLD：PROM、PLA、PAL和
两级结构的逻辑器件。
PLD(Programmable Logic Devices)是一种“与-或”
low/high density
8.1 可编程逻辑器件PLD

## Slide 4
输入
缓冲
电路
与
阵
列
或
阵
列
输出
缓冲
电路
输入
输出
1、可编程逻辑器件PLD的基本结构

## Slide 5
与或阵列是PLD器件中最基本的结构，通过改变
“ 与阵列 ”和“ 或阵列 ”的内部连接就可
实现不同的逻辑功能。
器件名 与阵列 或阵列 输出电路
PROM 固定 可编程 固定
PLA 可编程 可编程 固定
PAL 可编程 固定 固定
GAL 可编程 固定 可组态
2、与或阵列

## Slide 6
存储器指以结构化方式存储二进制位的器件，以二维数组的形式存储，每次存取其中的1行。
分类：
ROM (只读存储器) ——BIOS
RAM (随机存取存储器)
SRAM（静态RAM）——Cache
DRAM（动态RAM）——内存
指标：
容量：存储单元数(字数)×位数
（例如：8K×1bit，256M×8bit =256MB ）
速度： 可用“读/写周期”来描述。
8.2 只读存储器ROM (Read Only Memory)

## Slide 7
1、基本结构：n个输入、m个输出的组合电路
(地址)
(数据)
Address
Data
Array
n
m
存储器地址线与存储容量的关系：
n个输入  2n个地址  2n个存储单元  容量: 2n ×m
例如：64MB的存储器，应有 根地址线。
26
Notes: 1M= 2^20; 64 = 2^6

## Slide 8
A0
F0
An-1
Fm-1
w0
W2n -1
地址译码器
存储体
字线
位线
2、ROM的结构(2n×m(位))
如3-8译码器

## Slide 9
A1
A0
VCC
地址译码器
W0
W1
W2
W3
F0
F1
F2
F3
V0
V1
V2
V3
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1

## Slide 10
上图是4×4 ROM原理图。若A1A0=01，W1为“1”。
三极管V0、V2 、V3导通，F0、F2、F3为“1”，
而V1截止，故F1输出为“0”。
字线和位线之间构成逻
辑“或”的关系。故：
F0=W0+W1
F1=W0
F2=W0+W1+W2+W3
F3=W1+W2+W3

## Slide 11
根据地址译码器的功能，写出字线的表达式:
代入F0～ F3 得:

## Slide 12
A1
A1
A0
A0
W0
W1
W2
W3
F0
F1
F2
F3
≥1
≥1
≥1
≥1
&
&
&
&
F0=W0+W1
F1=W0
F2=W0+W1+W2+W3
F3=W1+W2+W3

## Slide 13
A1
A1
A0
A0
W0
W1
W2
W3
F0
F1
F2
F3
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
画出阵列图:
阵
列
与
阵
列
或
F0=W0+W1
F1=W0
F2=W0+W1+W2+W3
F3=W1+W2+W3

## Slide 14
3、ROM的应用
例：用ROM实现下列逻辑函数。
若把输入地址看作逻辑变量，将地址译码矩阵看作由输入变量组成的最小项，将存储矩阵（或列阵）输出看作是“或”输出，则ROM就可组成任意逻辑函数。

## Slide 15
解：

## Slide 16
A
A
B
B
C
C
F1
×
×
×
F2
×
×
×
F3
×
×
×
×
硬线连接
被编程(接通)

## Slide 17: 8.3 随机存储器（RAM, random access memory）
RAM的特点：
  灵活——程序、数据可随时更改；
  易失——断电或电源电压波动, 会使内容丢失。
ROM的特点：
  非易失性；
  编程较麻烦，写周期远远大于读周期。
在任意时刻，对任意单元都可进行读/写操作。

## Slide 18: 随机存储器（RAM, random access memory）
按存储的机理分：
静态RAM（Static RAM）,简称SRAM。
动态RAM（Dynamic RAM）,简称DRAM。
静态RAM：数据由触发器记忆，只要不断电，数据就能永久保存。
动态RAM：是由MOS管栅极处电容的存储效应来存储。

## Slide 19
SRAM（静态RAM）
——速度快
存储单元：D锁存器

## Slide 20
DRAM（动态RAM）
——密度高
采用电容存储信息，通过一个MOS晶体管来存取信息。
字线为“1”，
表示选中。
位线为“1”，电容充电；
位线为“0”，电容放电。
字线
1位DRAM单元
位线
读取时，位线预置为一中间电平；根据电平的变化来确定存储的是‘0’或1
字线设置为高电平来访问该存储单元。
位线设置为高电平存储1.低电平存储0.

## Slide 21
DRAM（动态RAM）
MOS管栅极处电容的电压，随时间变化动态刷新
特点：结构简单，集成度高；需要定时刷新。

## Slide 22: 8.4 现场可编程门阵列（FPGA, field programmable gate array）

## Slide 23: FPGA的开关、按钮、LED灯
输入开关：
输入按键：
输出LED灯：

## Slide 24: Verilog仿真波形

## Slide 25: 加载FPGA代码（.bit文件）